SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONYWANIA USŁUGI OBSŁUGI KOTŁOWNI

- Zadaniem Wykonawcy będzie całodobowa, trwająca w okresie grzewczym od 1 września do 30 kwietnia, bezpieczna i zgodna z przepisami obsługa kotłowni przy ul. Krzywej 3 w Zawierciu, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury (zgodnej z przepisami bhp) w pomieszczeniach, które przez kotłownię są ogrzewane.

- Kotłownia wyposażona w dwa piece na miał o mocy  ok. 190 kW  ogrzewa budynek biurowy Zębiec, a także podłączone  szatnie i magazyny.

- Wykonawca jest zobowiązany delegować do prac wyłącznie pracowników, którzy spełniają niżej wymienione wymagania:

- posiadają aktualne profilaktyczne badanie lekarskie oraz szkolenie w zakresie bhp,

- wyposażeni zostali w środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze,

- posiadają stosowne kwalifikacje zawodowe,

(Wykonawca w celu realizacji zadań związanych z obsługą kotłowni jest obowiązany dysponować wyłącznie osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i kotłów c.o. na stanowisku eksploatacji,

W celu nadzoru nad pracą palaczy Wykonawca zobowiązuje się dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i kotłów c.o. na stanowisku dozorowym,

- zostali zapoznani z instrukcjami bhp i ppoż. obowiązującymi w miejscu pracy oraz o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych,

- Wykonawca ma obowiązek wyposażyć pracowników obsługi kotłowni w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do składania ustnych meldunków (oprócz zapisów w książce dyżurów) o zauważonych uchybieniach i sytuacjach nietypowych dla poszczególnych obiektów  w czasie trwania służby, osobie upoważnionej do kontaktów z Wykonawcą.

- Obowiązki Wykonawcy związane z obsługą kotłowni

- Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego Wykonawca ma obowiązek:

- skontrolować stan pieców i ich przygotowanie do sezonu,

- przyjąć na swój stan opał, na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego,

- założyć księgę obsługi kotłowni, która będzie zawierała informacje o:

- każdorazowym załadowaniu pieca wraz z uwagami dotyczącymi jego pracy i potwierdzeniu przekazania uwag Zamawiającemu,

- pod każdym zapisem musi znajdywać się czytelny podpis osoby dokonującej sprawdzenia pieców,

- ilości zużywanego opału,

e) przeszkolić pracowników w zakresie przepisów bhp, ppoż. oraz instrukcji eksploatacji.

- W trakcie trwania sezonu grzewczego Wykonawca ma obowiązek:

- prawidłowo eksploatować kotły zgodnie z DTR

- pełnić nadzór techniczny w okresie eksploatacji kotłowni,

- kontrolować i regulować urządzenia grzewcze,

- dokonywać systematycznego czyszczenia kotłów,

- prowadzić księgę obsługi kotłowni i przedstawiać ją na każde żądanie Zamawiającemu.

- Po sezonie grzewczym Wykonawca ma obowiązek:

- wyczyść piece,

- zdać Zamawiającemu pozostały węgiel – jeżeli pozostał,

- przekazać wypełnione książki dyżurów z całego okresu grzewczego.