Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI PRZEDMIOTU DOSTAWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Siedziba |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr NIP |  |
| Nr REGON |  |
| Strona www |  |
| Adres email |  |
| Adres ePUAP |  |
| Nr KRS/CEDIG |  |

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu fabrycznie nowej ładowarki kołowej”

Oświadczamy, iż zaoferowany i dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniał będzie poniższe warunki i parametry:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów przedmiotu dostawy | Potwierdzenie spełniania/opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Silnik wysokoprężny minimum 6 cylindrowy z turbodoładowaniem, sterowany elektronicznie, typu diesel, o pojemności skokowej od 6,5l do 7,5l , mocy netto minimum 160 kW (ISO 9249) |  |
|  | Chłodnica wodna i olejowa chłodzona za pomocą wentylatora z możliwością odwrócenia kierunku pracy silnika wentylatora włączana za pomocą przełącznika w kabinie lub automatycznie (samoczynne oczyszczanie chłodnic) |  |
|  | Wentylator wychylny, zamocowany na zawiasach, w celu szybkiego dostępu do chłodnic lub wentylator umieszczony za chłodnicami |  |
|  | System uniemożliwiający wydostawanie się iskier z układu wydechowego |  |
|  | Emisja spalin zgodna z przepisami STAGE V z AdBlue |  |
|  | Automatyczna skrzynia biegów |  |
|  | Skrzynia biegów minimum 4 biegi do przodu i 3 do tyłu lub umożliwiająca wybór kilku trybów automatycznych pracy przód, tył |  |
|  | Sterowanie skrzynią biegów – zintegrowany pojedynczy joystick sterujący z funkcją FNR- zmiana kierunku jazdy i Kick-down |  |
|  | Zmiana biegów pod obciążeniem z możliwością przełączenia na tryb manualny lub zmiana biegów pod obciążeniem dostosowana jest automatycznie |  |
|  | Most przedni mocowany na sztywno do ramy |  |
|  | Most tylny mocowany wahliwie |  |
|  | Mosty z automatyczną blokadą dyferencjału LSD |  |
|  | Napęd na 4 koła |  |
|  | Przekładnia planetarna w pełni pływająca w piastach kół jezdnych |  |
|  | Mechanizm różnicowy typu „limited slip” o ograniczonym uślizgu |  |
|  | Rama przegubowa, układ kierowniczy, hydrostatyczny zapewniający płynne sterowanie maszyną przy każdej prędkości obrotowej silnika |  |
|  | Kolumna kierownicza regulowana |  |
|  | Awaryjny układ skrętu |  |
|  | Hamulce na cztery koła sterowane hydraulicznie, wielotarczowe typu mokrego |  |
|  | Hamulec postojowy hydrauliczny lub elektryczny włączany w kabinie operatora |  |
|  | Układ roboczy typu Z charakteryzujący się dużym udźwigiem minimum 5200 kg |  |
|  | Siła wyrywająca na łyżce minimum 185 kN |  |
|  | Łyżka robocza z funkcją wysokiego wysypu o pojemności minimum 4 m3 z przykręcanym lemieszem |  |
|  | Dodatkowa łyżka robocza o pojemności minimum 4 m3 z przykręcanym lemieszem oraz zamontowaną kratą dociskającą/ugniatającą odpady komunalne |  |
|  | Szybkozłącze hydrauliczne do mocowania osprzętu roboczego |  |
|  | Układ centralnego smarowania na smar z elektronicznym sterowaniem |  |
|  | Szerokość łyżki maksimum 3,0 m |  |
|  | Wysokość do sworznia obrotu łyżki minimum 4 m (na oponach standard typu L3) |  |
|  | Automatyczne poziomowanie łyżki |  |
|  | Układ amortyzacji łyżki |  |
|  | Układ hydrauliczny wyposażony we wziernik i filtr wstępny na ssaniu, pompa wielotłoczkowa osiowa w układzie loadsensing, układ roboczy wydatek przy 2200 obr./min minimum 275 l/min |  |
|  | Sterowanie układem roboczym przy pomocy joysticka z możliwością jednoczesnego sterowania różnymi ruchami osprzętu |  |
|  | Rozdzielacz główny 3 sekcyjny z zaworem bezpieczeństwa, ciśnienie robocze maksimum 22-32 MPa |  |
|  | Cylindry podwójnego działania hartowane i chromowane tłoczyska |  |
|  | Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS, wyposażona w fotel pneumatyczny, podgrzewany z pasem bezpieczeństwa 3”, filtry przeciwpyłowe kabiny, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki i spryskiwacze szyby, szyba tylna podgrzewana, jedno lusterko wsteczne i dwa zewnętrzne lusterka elektrycznie podgrzewane, światło ostrzegawcze (lampa błyskowa) i radioodtwarzacz |  |
|  | Osłona przeciwsłoneczna na przedniej szybie |  |
|  | Pulpit sygnalizujący wszystkie monitorowane systemy pracy ładowarki i układu napędowego |  |
|  | Kamera cofania |  |
|  | Podgrzewacz powietrza dolotowego – zimny rozruch |  |
|  | Ładowarka wyposażona w schody oraz poręcze lub schody i uchwyty |  |
|  | Pełne błotniki przednie i tylne |  |
|  | Zewnętrzny odłącznik akumulatorów |  |
|  | Opony – bezdętkowe typu skalne L5 w rozmiarze 23,5 R25 |  |
|  | Wysokość ładowarki maksimum 3500 mm (na oponach standard typu L3) |  |
|  | Czas podnoszenia wysięgnika w pełni załadowanego z urobkiem maksimum 6,0 s. |  |
|  | Czas wysypu urobku z łyżki (przechył łyżki) w pełni załadowanej maksimum 2,0 s. |  |
|  | Czas pełnego cyklu pracy łyżki maksimum 10,0 s. |  |
|  | Wysokość wysypu przy kącie otwarcia łyżki 45° (z łyżką z funkcją wysokiego wysypu) minimum 4000 mm |  |
|  | Ciśnienie robocze w układzie hydraulicznym minimum 220 bar |  |
|  | Masa eksploatacyjna ładowarki 18 500 kg – 20 000 kg (na oponach standard L3 i z łyżką o poj. 4 m3) |  |
|  | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 250 litrów |  |
|  | Zbiornik AdBlue o pojemności minimum 19 litrów |  |
|  | Szerokość maszyny maksymalnie 2,9 m |  |
|  | Długość maszyny z łyżką w pozycji transportowej maksimum 8500 mm (z łyżką standard 4 m3) |  |
|  | Długość maszyny z łyżką opartą o grunt maksimum 8500 mm (z łyżką standard 4 m3) |  |
|  | Prześwit pod maszyną minimum 430 mm (na oponach standard typu L3) |  |
|  | Kąt otwarcia łyżki na maksymalnej wysokości minimum 45° |  |
|  | Promień skrętu zewnętrzny (linia środkowa zewnętrznej opony) maksymalnie 6300 mm |  |
|  | Odległość wysypu przy maksymalnej wysokości podnoszenia (z łyżką z funkcją wysokiego wysypu) minimum 1300 mm |  |
|  | Osłony zabezpieczające wały napędowe przez zawijaniem się na nich nieczystości komunalnych |  |
|  | Kratownica osłonowa przedniej szyby kabiny operatora |  |
|  | Komplet narzędzi |  |
|  | Licznik motogodzin |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | Gaśnica |  |
|  | Lampa błyskowa stroboskopowa |  |
|  | Sygnał cofania |  |
|  | Poziom hałasu wewnątrz kabiny LpA (w trybie jazdy) maksimum 70dB |  |
|  | Poziom hałasu na zewnątrz kabiny LwA (w trybie jazdy) maksimum 110 db. |  |
|  | Światła robocze, 4 z przodu i 4 z tyłu; drogowe, 2 z przodu 2 z tyłu, światła „stop”, cofania i kierunkowskazy. |  |
|  | Światła spełniające warunki ruchu drogowego |  |
|  | Apteczka |  |

# Wymagania dodatkowe:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów przedmiotu dostawy | Potwierdzenie spełniania/opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ładowarka musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana nie wcześniej niż w 2020 roku |  |
| 2 | Zgodność z obowiązującymi przepisami w zakresie: BHP, p.poż. i ergonomii |  |
| 3 | Gwarancja na kompletną ładowarkę 36 miesięcy z limitem minimum 10 000 motogodzin |  |
| 4 | Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami |  |
| 5 | Ładowarka musi posiadać deklarację zgodności CE |  |
| 6 | Ładowarka kołowa powinna spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym |  |
| 7 | Wykonawca nie zastosował prototypowych rozwiązań dostosowujących przedmiot umowy do wymogów opisu przedmiotu zamówienia |  |
| 8 | Zamawiający zastrzega sobie możliwość sfinansowania przedmiotu zamówienia przez wybraną firmę leasingową |  |
| 9 | Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu zamówienia, którego parametry będą zgodne z niniejszym opisem zamówienia |  |
| 10 | Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie 3 operatorów w zakresie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji przedmiotu dostawy |  |
| 11 | Przedmiot zamówienia musi pochodzić z seryjnej produkcji, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia z serii |  |
| 12 | Wymaga się aby autoryzowany serwis obsługi ładowarki (w tym silnikowy) znajdował się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego (m. Zawiercie), lub wykonawca poniesie pełne koszty przejazdu/transportu do serwisu (w tym koszty paliwa, koszty osobowe), bądź koszty przejazdu do serwisu. |  |
| 13 | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty związane z przedmiotem dostawy w tym w szczególności: - deklaracje zgodności CE, - instrukcje obsługi i konserwacji, - dokumentację techniczno – ruchową, - katalog części zamiennych, - dokumenty gwarancyjne. |  |

(Miejscowość).............................................., dnia...............................

| ______________________________ Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |  |
| --- | --- |