SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

(zmieniona)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Rozbudowa Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zawiercie”

Zamówienie  o  wartości  poniżej  kwot  określonych  w  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z dnia  29 stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych.

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

Przedmiotem zamówienia są usługi oznaczone kodem CPV:

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 Roboty odwadniające

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45243510-0 Budowa nasypów

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne  i kontrole

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

I.   ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie

KRS: 0000162858; NIP: 6490001405

tel. 032-672-34-81, fax 032-672-13-93

adres poczty elektronicznej: sekretariat@zawiercie.pl

adres strony internetowej: www.zgkzawiercie.pl

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,
z zachowaniem zasad w ustawie określonych.

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zawiercie”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o dwie dodatkowe niecki kwatery 1A i 1B wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonaniem pełnobranżowej dokumentacji projektowej (w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń/uzgodnień, służących Wykonawcy do rozpoczęcia prac a Zamawiającemu do jak najszybszej eksploatacji kwater).

Inwestycja realizowana będzie na terenie Zamawiającego, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu.

Definicje

- „Projekt” – oznacza działanie polegające na rozbudowie istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zawierciu o dwie kolejne niecki kwatery 1A i 1B wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

- „Obiekt” – budowla wraz z instalacjami powstała na skutek realizacji robót budowlano – montażowych.

- „Zakład” – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu.

- „Dokumentacja Projektowa” – oznacza wszelkie projekty, rysunki, opisy opracowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego, a także decyzje, uzgodnienia
i pozwolenia niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia, a w szczególności – do wykonania Robót przez Wykonawcę.

- „Roboty” - oznacza stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach Obiektu.

- „Zamawiający” – inwestor, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu.

- „Oferent” – osoba fizyczna lub prawna, która podjęła uczestnictwo w postępowaniu przetargowym, w którym na własny koszt i odpowiedzialność po bezwzględnym zaakceptowaniu SIWZ, PFU, projektu Umowy o Roboty oraz wszelkich innych załączników złożyła ofertę w zakresie przedmiotu zamówienia.

- „Wykonawca” – Oferent, z którym Zamawiający w ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowa, zawarł Kontrakt na wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz realizację dostaw i Robót.

- „Inspektor” – oznacza osoby pełniące funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w poszczególnych branżach zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

- „Inżynier” – oznacza służby reprezentujące Inwestora, podejmujące decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, w szeroko pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania warunków przez  Wykonawcę,  robót budowlanych  i  usług  niezbędnych  do  realizacji projektu  oraz  w  sprawach właściwej  interpretacji  prawnej  wszelkich  zaistniałych  faktów  i  zdarzeń  przy realizacji projektu. Inżynier Kontraktu zapewnia pobyt osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu w czasie odpowiadającym wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych elementów zadań projektu przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zamówienia.

- „Kontrakt” – oznacza kontrakt na Roboty między Wykonawcą a Zamawiającym
na wykonanie Robót objętych niniejszym programem.

- „Prawo budowlane” – oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz
z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

- „Budowa” – oznacza wykonywanie obiektu na terenie budowy.

- „Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

- „Kwatera 1A” – oznacza wykonanie rozbudowy o część składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowaną po zachodniej stronie istniejącego składowiska.

- „Kwatera 1B” – oznacza wykonanie rozbudowy o część składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowaną w północno-wschodniej stronie istniejącego składowiska.

- „Chłonność” – docelowa sumaryczna ilość składowanych na kwaterach odpadów określona w m³ oraz/lub Mg. Dla zachowania spójnej płaszczyzny porównania ofert, jak również na potrzeby obliczenia i przedstawienia w ofercie parametru chłonności, przyjmuje się, że szacunkowy wskaźnik zagęszczenia odpadów na składowisku wynosi 1 Mg/m3. Wskaźnik ten ma charakter wyłącznie poglądowy. Używane w SIWZ pojęcia chłonność, objętość i pojemność są używane zamiennie i oznaczają ten sam parametr – chłonność.

- „Kolaudacja” – pozyskanie przez wykonawcę wszystkich formalnych zgód niezbędnych do rozpoczęcia eksploatacji składowiska (Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie [PnU], Pozwolenie Zintegrowane [PZ], Decyzji Zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska [DZIPS], oraz wszelkie innych pozwolenia wymagane ustawowo w okresie zakończenia przedmiotowej realizacji).

IV.	ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

IV.1	POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedmiotem realizacji niniejszego kontraktu, jest budowa kwatery 1A i 1B oraz wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń, pozwalających na uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz decyzji na użytkowanie. Zakres rzeczowy Obiektu obejmuje roboty budowalno-montażowe, w szczególności:

- wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego, stanowiącego podstawę do wykonania rozbudowy Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Zawierciu;

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, której Beneficjentem będzie Zamawiający;

- rejestrację Dziennika Budowy;

- zawiadomienie o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;

- wybudowanie kwater z dostarczeniem koniecznych materiałów, sprzętu, wyposażenia oraz posiadania na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i posiadających stosowne uprawnienia zasobów ludzkich;

- skuteczną kolaudację, w tym:

  - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

  - przekazanie dokumentacji powykonawczej i geodezji inwentaryzacyjnej;

  - Uczestniczenie w kontrolach proceduralnych dla Pozwolenia Zintegrowanego (WIOŚ, PSP, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego [UMWŚ]);

  - Pozyskanie PZ;

  - Pozyskanie Decyzji Zatwierdzającej Instrukcję Prowadzenia Składowiska (DZIPS).

Ponadto, w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne decyzje, opinie, pozwolenia, warunki techniczne, umożliwiających pozyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych, m.in. dotyczące zakresu:

- Pozwolenia wodnoprawnego (wody opadowe, odcieki);

- Włączenie wód odpadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej;

- Wykonanie dodatkowych hydrantów na istniejącej magistrali wodociągowej Dn 250 mm;

- Zjazd z drogi publicznej;

- Monitoring wód podziemnych – dodatkowe piezometry.

Powyższy zakres uzgodnień, opinii, warunków technicznych, decyzji, winien być traktowany jako poglądowy. Zaprezentowany zakres Oferent/Wykonawca winien zweryfikować na etapie tworzenia oferty.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót odpowiadających pod każdym względem wymogom Ustawowym, wymogom i standardom Zamawiającego zawartym
w SIWZ, a w szczególności w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną, prawem polskim i UE.

Wykonawca winien:

- Zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ i uzyskać wiarygodne informacje odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie robót;

- Zaakceptować bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SIWZ, obejmującej PFU (Wymagania Zamawiającego).

Planowany Kontrakt na roboty przewidywał będzie udzielenie zamówienia publicznego
w drodze przetargu nieograniczonego bez możliwości składania ofert częściowych, gdzie Kontrakt na roboty będzie realizowany zgodnie z warunkami SIWZ .

Wykonawca winien uwzględnić na etapie projektowania i budowy kwater prowadzenie robót 
w otoczeniu funkcjonującego zakładu unieszkodliwiania odpadów, w tym wykorzystanie drogi dojazdowej do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za sposób organizacji i realizacji robót, w formie nie zakłócającej normalną pracę Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz nie powodując nadmiernej uciążliwości.

Na wniosek Zamawiającego prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, które zakończone zostanie uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Do czasu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przekazuje wykonawcom posiadany Raport oceny oddziaływania na środowisko, a także korespondencję z organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji oraz z organami współdziałającymi, w celu umożliwienia zapoznania się z przedmiotem toczącego się obecnie postępowania, tak w warstwie merytorycznej, jak i proceduralnej.

W sytuacji, kiedy w trakcie projektowania, w szczególności w związku z zastosowaniem rozwiązań zwiększających chłonność kwater, zajdzie konieczność zmiany bądź pozyskania nowej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca winien pozyskać ją własnym staraniem, na własny koszt i odpowiedzialność.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję terenową obszaru przeznaczonego pod inwestycję we własnym zakresie, w celu uwzględnienia wszelkich czynników koniecznych do przygotowania oferty i wykonania Kontraktu. Nie uwzględnienie wszystkich czynników mogących wpłynąć na realizacją kontraktu obciąża Wykonawcę, nie zwalniając go z odpowiedzialności z tytułu należytego i pełnozakresowego wykonania Przedmiotu Zamówienia.

Przedstawiony i załączony do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy określa m.in. wybrane charakterystyczne parametry kwater 1A i 1B, stanowiące o wielkości  chłonności składowiska, akceptowalnej przez Zamawiającego do realizacji jako minimalna. Kluczową rolą Oferenta i w dalszej kolejności Wykonawcy jest znalezienie optymalizacji mających na celu zwiększenie minimalnej chłonności dla projektowanej inwestycji.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą wstępną koncepcję realizacji kwater w odniesieniu do rozwiązań przedstawionych w programie funkcjonalno–użytkowym, w szczególności w zakresie możliwości zwiększenia chłonności projektowanych kwater, wraz z bilansem różnicowym ilości. Chłonność przewidziana w Koncepcji nie może być niższa niż wskazana jako minimalna w PFU.

Koncepcja stanowi opracowanie własne wykonawcy, określające podstawowe dane dla inwestycji, w szczególności dotyczące możliwości zwiększenia chłonności projektowanych kwater, wraz ze wskazaniem wybranych technologii, opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej proponowanych rozwiązań projektowych, oraz wyszczególnieniem głównych Urządzeń i instalacji oraz wskazaniem głównych Dostawców (w celach informacyjnych i dla potrzeb określenia zgodności z wymaganiami PFU), zawierający także proponowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Koncepcja powinna obejmować co najmniej opis dotyczący:

- określenia przedmiotu inwestycji i przewidywanych sposobów jej realizacji,

- określenia proponowanych sposobów zwiększenia chłonności,

- różnicowe obliczenia bilansowe w zakresie chłonności,

- obliczenia niezbędne do udokumentowania zakresu prac do zrealizowania,

- wykaz głównych urządzeń i instalacji,

- wykaz głównych dostawców,

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Część graficzna:

- podkłady mapowe i sytuacyjno-wysokościowe uwzględniające stan istniejący terenu,

- koncepcja programowo-przestrzenna proponowanych rozwiązań projektowych;

- proponowany plan zagospodarowania terenu kwater

- rysunki projektowanych obiektów (rzuty i przekroje) z uwzględnieniem zastosowanych rozwiązań w zakresie optymalizacji chłonności,

- podkłady mapowe z określeniem ewentualnych stref wpływu na środowisko,

- harmonogram prac projektowych i budowlano-montażowych.

Wszystkie Decyzje, opinie i uzgodnienia należy pozyskać na Zamawiającego jako ich Beneficjenta.

IV.2	 PROJEKTOWANIE

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania pełno branżowej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w miejscowości Zawiercie ” obejmującej:

- Wykonanie koncepcji projektowej wraz z podaniem przewidywanej chłonności rozbudowywanej części składowiska,

- Opracowanie projektu  budowlanego, stanowiącego  podstawę  do wydania decyzji  
o  pozwoleniu  na  budowę opracowany, w zakresie i formie, na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120 poz. 1133).

Wszystkie części Dokumentacji Projektowej podlegać będą zatwierdzaniu przez Zamawiającego oraz, w razie potrzeby, zatwierdzaniu również przez właściwe organy administracji publicznej 
i inne podmioty zewnętrzne. Pozyskanie wszystkich zatwierdzeń leżeć będzie w zakresie obowiązków Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia możliwości zwiększenia chłonności projektowanych kwater
w odniesieniu do rozwiązań przedstawionych w programie funkcjonalno–użytkowym, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić koncepcję z bilansem różnicowym ilości, wraz
z podaniem kosztów wykonania dokumentacji projektowej, uwzględniającej zmianę wszelkich uzgodnień i decyzji oraz realizacji robót budowlanych.

W związku z powyższym, przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu Zamówienia (tzw. dane wejściowe do projektowania), wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej wraz z Projektem Budowlanym, w tym między innymi:

- pozyska prawnie zatwierdzoną mapę do celów projektowych dla obszaru objętego Przedsięwzięciem;

- przeprowadzi, niezależnie od dostarczonych przez Zamawiającego informacji, badania geologiczne i hydrogeologiczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania Instalacji;

- pozyska wszelkie inne wymagane materiały, ekspertyzy (w tym: konserwatorskie, archeologiczne, paleontologiczne, herpetologiczne, i wszelkie inne tu nie wymienione), analizy, opracowania i badania niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym Dokumentacji Projektowej) i późniejszej realizacji Robót.

W oparciu o rozwiązania przedstawione w PFU, jak również w załączonej do oferty wstępnej koncepcji, Wykonawca opracuje właściwy wielobranżowy Projekt Budowlany, złoży do właściwego organu kompletny Wniosek o Pozwolenie na Budowę, a następnie pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego Pozwolenia na Budowę.

Wykonawca opracuje, skompletuje i złoży do właściwych organów również wszystkie inne niezbędne wnioski o pozwolenia i decyzje wymagane do skompletowania Wniosku
o Pozwolenie na Budowę, jak też pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego takie pozwolenia
i decyzje. Wykonawca wystąpi i pozyska przy tym w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE opinie, ekspertyzy i uzgodnienia niezbędne
do uzyskania Pozwoleń na Budowę oraz niezbędne do uzyskania decyzji i pozwoleń poprzedzających Pozwolenie na Budowę.

Wykonawca zapewni realizację Przedmiotu Zamówienia w zgodzie z postanowieniami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dostarczonej w późniejszej fazie przez Zamawiającego. Do czasu uzyskania przedmiotowej decyzji Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przekaże wykonawcy posiadany Raport oceny oddziaływania na środowisko, a także korespondencję z organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji oraz z organami współdziałającymi, w celu umożliwienia zapoznania się z przedmiotem toczącego się obecnie postępowania, tak w warstwie merytorycznej, jak i proceduralnej.

Wykonawca, w ramach Przedmiotu Zamówienia, pozyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim i UE uzgodnienia, opinie, pozwolenia, decyzje administracyjne niezbędne do uruchomienia i eksploatacji kwater, w tym w szczególności pozwolenie na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego.

Jeżeli Prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego i Inżyniera jest warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 
z Kontraktu.

IV.3	 ROBOTY BUDOWLANE

Wykonawca wybuduje kwaterę 1A i 1B wraz z realizacją dostaw, przyłączami, sieciami
i instalacjami pomocniczymi, zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Inżyniera oraz Zamawiającego Projektem Budowlanym oraz Projektami Wykonawczymi. Zakres Robót obejmuje w szczególności:

- Prace przygotowawcze i pomocnicze:

  - Zagospodarowanie Placu Budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediów niezbędnych na czas budowy (opomiarowanych w sposób umożliwiający ich rozliczenie z Zamawiającym), ogrodzenia, dróg dojazdowych, urządzeń p.poż.
i BHP.

  - Zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przed etapem wykonawstwa, na etapie wykonawstwa Robót i inwentaryzacji powykonawczej.

  - Pozostałe prace wymagane do przygotowania terenu pod budowę (w tym m.in. ukształtowanie i niwelacja terenu, prace archeologiczne itd.).

- Roboty budowlane oraz wykończeniowe, w tym między innymi:

  - Roboty ziemne, betonowe i żelbetowe.

  - Budynki i budowle.

  - Demontaż i rozbiórka istniejących obiektów na terenie lokalizacji Przedsięwzięcia, jeżeli będą takie obiekty i będą kolidowały z planowaną Instalacją.

  - Pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe oraz zagospodarowanie terenu wraz z obiektami małej architektury.

- Instalacje technologiczne, łącznie z pełnymi Dostawami oraz wszystkimi pracami montażowo-instalacyjnymi w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów,
w tym niezbędne, zgodne z Wymaganiami Zamawiającego w formie niniejszego PFU, wyposażenie.

- Sieci technologiczne i sanitarne niezbędne dla funkcjonowania Instalacji, takie jak (lecz nie ograniczając się do):

- Sieci wodociągowe (przyłącze, sieć p.poż, hydranty).

- Sieć kanalizacyjna ścieków technologicznych (odcieki z kwater).

- Sieć kanalizacyjna ścieków deszczowych (wody z drenażu francuskiego).

- Sieć elektroenergetyczna.

- Sieci słaboprądowe (system monitoringu wizyjnego, alarmowa itp. – doprowadzenie do poszczególnych obiektów zgodnie z wymaganiami technologicznymi i organizacyjnymi). Kablową sieć strukturalną należy doprowadzić do biurowca ZGK Zawiercie.

- Place, drogi - zapewniające dojazd, dojście i możliwość manewrowania na terenie Przedsięwzięcia.

- Zagospodarowanie terenu:

  - Oświetlenie zewnętrzne,

  - Pozostałe prace (m.in. zieleń izolacyjna, ogrodzenie terenu).

- Przyłącza i połączenia komunikacyjne z obiektami zewnętrznymi (drogowe, z siecią elektroenergetyczną, z siecią wodociągową, z siecią kanalizacji deszczowej,  z innymi niezbędnymi sieciami).

- Wszystkie inne Roboty i Dostawy, niezbędne do zrealizowania kompletnego Przedsięwzięcia, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania kwater do eksploatacji i użytkowania.

V.1	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Planowane kwatery posiadać będą max. rzędną deponowania 359,00 m n.p.m.

Przewidywane Zagospodarowanie Terenu wraz z robotami budowanymi:

Kwatera 1A

- Wykonanie wykopów pod nieckę kwatery;

- Wykonanie obwałowania kwatery;

- Ukształtowanie dna kwatery;

- Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 0,5m warstwą sztucznej bariery geologicznej
o wsp. filtracji  k ≤ 1,0 x 10-9 m/s;

- Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery folią PEHD;

- Ułożenie na dnie oraz skarpach kwatery geowłókniny ochronnej folię PEHD;

- Wykonanie szczelnego połączenia istniejącej kwatery składowania odpadów 
z nowoprojektowaną kwaterą (połączenie folii PEHD, sztucznej bariery geologicznej);

- Ułożenie na dnie oraz skarpach 0,5m warstwy drenażowo-ochronnej o wsp. filtracji 
k większej niż 1 x 10-4 m/s;

- Ułożenie w dnie kwatery rurociągów odbierających odcieki składowiskowe;

- Wykonanie 0,5m obsypki żwirowej drenażu 8/16 i 16/32 mm o wsp. filtracji 
k większej niż 1 x 10-4 m/s;

- Wykonanie studni rewizyjnych drenażu odcieków;

- Wykonanie głównego zbieracza odcieków;

- Wykonanie przepompowni odcieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

- Wykonanie szczelnego zbiornika na odcieki kwatery 1A wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;

- Wykonanie drogi wjazdowej do kwatery wraz z platformą manewrową;

- Wykonanie drogi p.poż. dla wokół kwatery wraz z platformą manewrową, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ppoż.;

- Wykonanie zbiornika p.poż., wraz z niezbędną infrastrukturą (zestaw hydroforowy, sieć ciśnieniowa, hydranty);

- Ocieplane pomieszczenie na zestaw hydroforowy;

- Wykonanie przyłącza wodociągowego, zasilającego zbiornik p.poż. wraz z niezbędną infrastrukturą;

- Wykonanie studni biernych odgazowujących kwaterę;

- Wykonanie zasilania elektrycznego niezbędnej infrastruktury technicznej;

- Wykonanie oświetlenia terenu;

- Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obszaru kwatery;

- Likwidacja istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia Sn15 (20)kV, kolidującej 
z planowaną rozbudową składowiska;

- Zmiana zasilania istniejącej stacji transformatorowej;

- Wykonanie skablowania sieci średniego napięcia;

- Przeprojektowanie, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, znajdującej się pod planowanymi drogami dojazdowymi;

- Wykonanie wycinki drzew będących w kolizji z realizowanymi robotami budowlanymi;

- Wykonanie systemu monitoringu wód podziemnych (piezometry);

- Wykonanie ogrodzenia terenu;

- Wykonanie pasa zieleni;

- Wykonanie oświetlenia terenu;

- Wykonanie systemu wizyjnego kwatery.

Kwatera 1B

- Wykonanie wykopów pod nieckę kwatery;

- Wykonanie obwałowania kwatery;

- Ukształtowanie dna kwatery;

- Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery 0,5m warstwą sztucznej bariery geologicznej 
o wsp. filtracji  k ≤ 1,0 x 10-9 m/s;

- Uszczelnienie dna oraz skarp kwatery folią PEHD

- Ułożenie na dnie oraz skarpach kwatery geowłókniny ochronnej folię PEHD

- Wykonanie szczelnego połączenia istniejącej kwatery składowania odpadów 
z nowoprojektowaną kwaterą (połączenie folii PEHD, sztucznej bariery geologicznej)

- Ułożenie na dnie oraz skarpach 0,5m warstwy drenażowo-ochronnej o wsp. filtracji 
k większej niż 1 x 10-4 m/s

- Ułożenie w dnie kwatery rurociągów odbierających odcieki składowiskowe;

- Wykonanie 0,5m obsypki żwirowej drenażu 8/16 i 16/32 mm o wsp. filtracji 
k większej niż 1 x 10-4 m/s

- Wykonanie studni rewizyjnych drenażu odcieków;

- Wykonanie głównego zbieracza odcieków;

- Wykonanie przepompowni odcieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

- Wykonanie szczelnego zbiornika na odcieki kwatery 1B wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;

- Wykonanie drogi wjazdowej do kwatery wraz z platformą manewrową;

- Wykonanie drogi technologicznej wokół dla bezproblemowej eksploatacji kwatery;

- Dozbrojenie istniejącej sieci wodociągowej w dodatkowe hydranty p.poż.

- Wykonanie systemu ujęcia wód opadowych i roztopowych wokół kwatery (drenaż francuski + separator + osadnik piasku) wraz z włączeniem wód do istniejącej sieci kanalizacji wód opadowych;

- Wykonanie studni biernych odgazowujących kwaterę

- Wykonanie zasilania elektrycznego niezbędnej infrastruktury technicznej;

- Wykonanie oświetlenia terenu;

- Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obszaru kwatery;

- Wykonanie systemu monitoringu wód podziemnych (piezometry);

- Wykonanie ogrodzenia terenu;

- Wykonanie pasa zieleni;

- Wykonanie oświetlenia terenu;

- Wykonanie systemu wizyjnego kwatery.

VI.1	AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

VI.1.1	ZAPOZNANIE WYKONAWCY Z WARUNKAMI WYKONANIA

VI.4.1.1 CAŁKOWITE ZAPOZNANIE SIĘ Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Oferent zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami Wymagań Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub niejasne.

Oferent, składając ofertę, deklaruje, że:

- Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej Program Funkcjonalno-Użytkowy, uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, czy charakter Oferty lub wykonanie Robót.

- Zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zwizytował i dokonał inspekcji przyszłego Placu Budowy i jego otoczenia w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót.

- Ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty, czy kompletując Dostawy.

- Nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego i Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

VI.4.1.2 ZAPOZNANIE SIĘ Z OGÓLNĄ SYTUACJĄ

Oferent jest zobowiązany do zaznajomienia się z ogólną sytuacją dotyczącą realizacji Robót,
np. fizyczną, prawną, środowiskową, itp.

Wykonawca/Oferent zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Oferent winien dokonać wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym
z  wyprzedzeniem minimum trzech dni roboczych.

W przypadku zamierzeń Wykonawcy dotyczących wykorzystania materiału gruntowego, który będzie pozyskany podczas wykonywania robót ziemnych, a służących do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym wykonania wszelkich obiektów technologicznych, obowiązek rozpoznania możliwości pozyskania i wykorzystania materiału zarówno w aspekcie ilościowym jak i jakościowym spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.

Należy przez to rozumieć, że pełna odpowiedzialność za prawidłowe zbilansowanie mas ziemnych, rozpoznanie budowy geologicznej w celu potwierdzenia wystąpienia oczekiwanego przez Wykonawcę materiału oraz potwierdzenie możliwości jego wykorzystania zgodnie z normami, aprobatami i specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa umożliwiającymi zastosowanie materiału do przedmiotowego celu lub celów, spoczywa wyłącznie na Wykonawcy.

Zamawiający umożliwia wykonanie badań geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych, geotechnicznych Wykonawcy w celu rozpoznania geologicznego, hydrogeologicznego i geotechnicznego na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym termin wejścia w teren musi być ustalony z wyprzedzeniem minimum siedmiu dni roboczych i nie może dezorganizować bieżącej pracy na terenie Instalacji Komunalnej. Realizacja przedmiotowych działań musi być bezwzględnie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, ponadto wykonawca musi je realizować zgodnie z zasadami bhp i ppoż. Za wszelkie szkody (środowisko, mienie, bezpieczeństwo powszechne) powstałe podczas wyżej wymienionych działań odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do otrzymania jednego egzemplarza dokumentacji zawierającej wyniki badań.

VI.4.1.3 UWARUNKOWANIA INWESTYCJI

VI.4.1.3.1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE

Przedmiotowa inwestycja, zostanie zrealizowana w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej, czynnej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Planowane kwatery wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znajdować się będą na następujących działkach ewidencyjnych: 1042/4,1042,5,1095/7,126, 1095/12, 1095,32,1095/33, 1095/36, jed. ewid. 241602_1, Zawiercie, Obręb: 0012, Zawiercie oraz 0007 Marciszów.

Zamawiający dysponuje nieruchomością na cele budowlane zgodnie z art. 4 Prawo Budowlane
i na każde żądanie Wykonawcy przedłoży stosowne oświadczenie.

Realizując roboty budowlane należy uwzględnić, że w ich otoczeniu znajduje się eksploatowana kwatera i zakład zagospodarowania odpadów, których działalność nie może zostać ograniczona czy przerwana z powodu robót budowlanych.

- Obszar kwatery 1A – Oferent musi uwzględnić, że w otoczeniu budowy przy kwaterze 1A znajdują się obecnie elementy infrastruktury nadziemnej i podziemnej, budowle i inne elementy zagospodarowania terenu, których zinwentaryzowane elementy opisane są szczegółowo w PFU; należą do nich między innymi:

  - napowietrzne linie wysokiego i średniego napięcia;

  - stacja transformatorowa;

  - elektroenergetyczna infrastruktura podziemna;

  - groble istniejącej kwatery;

  - piezometry;

  - zadrzewienia;

  - różnice w poziomach terenu.

Zamawiający we własnym zakresie dokona likwidacji istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia Sn15 (20) kV, kolidującej z planowaną rozbudową składowiska, jak również zmiany zasilania istniejącej stacji transformatorowej oraz skablowania sieci średniego napięcia, w terminie umożliwiającym przystąpienie przez wykonawcę do właściwych robót budowlanych kwatery. O terminach i sposobie wykonania w/w robót Zamawiający poinformuje wybranego wykonawcę bez zbędnej zwłoki.

Zamawiający zastrzega, że w otoczeniu obiektu mogą wystąpić również niezidentyfikowane elementy infrastrukturalne i podziemne. Oferent musi założyć w wycenie wszystkie koszty usunięcia wszelkich kolizji mogących wystąpić przy realizacji z zachowaniem ciągłości pracy sąsiadującego zakładu zagospodarowania odpadów

- Obszar kwatery 1B – Oferent musi uwzględnić, że w otoczeniu budowy przy kwaterze 1B znajdują się elementy infrastruktury nadziemnej i podziemnej, budowle i inne elementy zagospodarowania terenu, których zinwentaryzowane elementy opisane są szczegółowo 
w PFU; należą do nich między innymi:

  - sieć wodociągowa;

  - hydranty;

  - sieć kanalizacyjna;

  - elektroenergetyczna infrastruktura podziemna;

  - piezometry;

  - zadrzewienia.

  - różnice w poziomach terenu.

Zamawiający zastrzega, że w otoczeniu obiektu mogą wystąpić niezidentyfikowane elementy infrastrukturalne i podziemne. Oferent musi założyć w wycenie wszystkie koszty usunięcia wszelkich kolizji mogących wystąpić przy realizacji z zachowaniem ciągłości pracy sąsiadującego zakładu zagospodarowania odpadów

Organizując roboty budowlane w obszarze Kwatery 1B należy uwzględnić, że za jej wschodnią granicą może być realizowana inna inwestycja. Należy tak zaplanować dostawy 
i organizację robót aby nie ograniczać realizacji sąsiedniego zamierzenia inwestycyjnego.

Obowiązkiem oferenta jest pozyskanie wszelkich informacji, pozwalających na zweryfikowanie zakładanego zagospodarowania terenu. Wszelkie informacje dot. istniejącej infrastruktury oraz miejsca wpięcia poszczególnych mediów, powinny być traktowane jako poglądowe (Oferent winien zweryfikować wszelkie informacje/rozwiązania na etapie kalkulacji oferty). Wszelkie odstępstwa od niniejszych założeń, winny być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego stosownym protokołem.

W przypadku, gdy istniejące uzbrojenie terenu, mimo przyjętych szczegółowych rozwiązań projektowych przez Oferenta, będzie stanowiło kolizję z Inwestycją lub innymi zinwentaryzowanymi bądź niezinwentaryzowanymi elementami uzbrojenia technicznego, Wykonawca zobowiązany będzie, na swój koszt i na swoją odpowiedzialność, usunąć zaistniałe kolizje.

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Oferty Oferent uzyska wszelkie niezbędne informacje o dostępie do Placu Budowy oraz że zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji.

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób aby nie ograniczyć działalności sąsiadującego z obiektami zakładu. Wszystkie planowane wyłączenia mediów (prądu, wody, internetu, monitoringu i wszelkich innych tu nie opisanych) należy realizować po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i okresu, tak aby mógł przygotować się na ograniczenia w działaniu zakładu zagospodarowania.

VI.4.1.3.2 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWO-PRAWNE

Oferent wiążąc się ze złożoną ofertą deklaruje znajomość najnowszych technologii, wszystkich aktualnych norm, przepisów prawa, w tym przede wszystkim:

- Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.)

- Ustawę z dnia 14 grudnia 2012r o Odpadach (Dz.U.2020.797 t.j..)

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.2020.1219 t.j.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U.2020.296).

W chwili obecnej, Zamawiający jest w trakcie postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Zamawiający niezwłocznie przekaże ją Wykonawcy. Do czasu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Zamawiający w ramach niniejszego postępowania przekaże wykonawcy posiadany Raport oceny oddziaływania na środowisko, a także korespondencję z organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji oraz z organami współdziałającymi, w celu umożliwienia zapoznania się z przedmiotem toczącego się obecnie postępowania, tak w warstwie merytorycznej, jak i proceduralnej.

Oferent, znając zapisy PFU, powyższe akty prawne oraz specyfikę branży, zobowiązany jest przewidzieć wszystkie warunki, rygory, obostrzenia i wytyczne wynikające z przedmiotowej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W sytuacji, gdy zastosowane rozwiązania projektowe, w tym dotyczące optymalizacji parametru chłonności, wymuszą zmianę lub pozyskanie nowej Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca pozyska ją własnym staraniem na własny koszt i odpowiedzialność z zachowaniem określonych w kontrakcie terminów.

VI.4.1.3.3 WARUNKI GEOLOGICZNE

Zgodnie z danymi zawartymi na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski w skali 1:50 000 ark. Zawiercie [4] bezpośrednie podłoże w rejonie projektowanej rozbudowy tworzą triasowe iły pstre z brekcją ilasto-wapienną oraz wapienie. Na ich stropie zalegały jurajskie iły, żwiry, glinki ogniotrwałe z węglem brunatnym. Warstwy jurajskie w rejonie projektowanej rozbudowy kwatery uległy erozji. W niższych partiach terenu, na południe od projektowanej rozbudowy kwatery Kobylarz II, osady mezozoiku pokrywają plejstoceńskie piaski i żwiry rozcinane przez holoceńskie osady rzeczne.

Informacja o warunkach geologicznych zawarta w PFU traktowana jest poglądowo jako wytyczna do dalszych działań operacyjnych Wykonawcy. Szczegółowe informacje dotyczące warunków geologicznych zawarte zostały w zatwierdzonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która udostępniona jest Wykonawcom.

Projekt i realizację należy odnieść do szczegółowych informacji dotyczących warunków geologicznych, zawartych w zatwierdzonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która jest udostępniona Wykonawcom. Zaleca się jednak niezależnie przeprowadzenie własnego rozpoznania warunków geotechnicznych terenu planowanej inwestycji przez wykonawcę w celu kompleksowej oceny tego zagadnienia.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę zmian w stosunku do PFU, mających na celu optymalizację chłonności kwatery, których realizacja będzie wymagała przeprowadzenia ponownych lub uzupełniających badań geologicznych i zatwierdzenia dokumentacji geologiczo-inżynierskiej, za ich opracowanie i zatwierdzenie których odpowiadać będzie Wykonawca. Pełna odpowiedzialność za przyjęcie wykorzystania materiału rodzimego w kalkulacji oferty, jak również jego fizyczne wykorzystanie każdorazowo spoczywa na wykonawcy.

VI.4.1.3.4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Pod względem hydrogeologicznym teren Zawiercia zaliczany jest do subregionu jurajskiego wchodzącego do regionu śląsko-krakowskiego. Zgodnie z podziałem na Jednolite Części Wód Podziemnych teren projektowanych badań położony jest w południowej części jednostki oznaczonej jako JCWPd 99, na granicy z JCWPd 112. Schemat krążenia wód opisany na karcie informacyjnej JCWPd 99 (www.pgi.gov.pl) oparty jest o cztery zagregowane piętra wodonośne, jedno rozdzielające je częściowo piętro słaboprzepuszczalne i jedno również słaboprzepuszczalne ograniczające od spągu strefę krążenia wód podziemnych. Wszystkie wspomniane piętra nie zachowują ciągłości występowania dla całej JCWPd oraz wszystkie zachowują dobry kontakt hydrauliczny.

Ze względu na lokalizację piezometrów na terenie przeznaczonym pod rozbudowę kwatery Kobylarz II należy przed przystąpieniem do prac budowlanych przeprowadzić likwidację piezometrów poprzedzoną wykonaniem nowych. Prace te należy wykonać zgodnie z Ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2020 r. poz. 1064 tekst jednolity
z późn. zm).

Na podstawie dostępnych danych oraz wstępnego rozpoznania można przyjąć, że bezpośrednie podłoże na terenie projektowanej rozbudowy kwatery na odpady tworzą warstwy półzwartych
i twardoplastycznych iłów, glin pylastych zwięzłych oraz glin pylastych. Warstwy te charakteryzuje współczynnik filtracji według danych literaturowych klasyfikacji Witczaka i Adamczyka (1994r.) k=10-12 m/s. W związku z powyższym spełniają one wymóg k≤1,0x10-9 m/s stawiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013r. poz. 523) naturalnej barierze geologicznej

Teren projektowanych robót położony jest w granicach udokumentowanego w roku 2015 Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 454 Olkusz – Zawiercie. Zbiornik obejmuje utwory triasu dolnego i środkowego, stanowiące południowy fragment Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Zbiornik ten ma charakter szczelinowo-krasowy. Średnia głębokość ujęć  w tym rejonie to 100 m.

Projekt i realizację należy odnieść do szczegółowych badań hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczo-inżynierskiej, za opracowanie których odpowiadać będzie Wykonawca.

Informacja o warunkach hydrogeologicznych zawarta w PFU traktowana jest poglądowo jako wytyczna do dalszych działań operacyjnych Wykonawcy. Szczegółowe informacje dotyczące warunków hydrogeologicznych zawarte zostały w zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej, która udostępniona jest Wykonawcom.

VI.4.1.4  ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANYCH

- W terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty pozyskania ostatecznej Decyzji o pozwoleniu
na budowę Wykonawca zarejestruje Dziennik Budowy.

- W terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty zarejestrowania Dziennika Budowy wezwie pisemnie pod rygorem nieważności Zamawiającego do protokolarnego przekazania placu budowy.

- Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty otrzymania pisemnego wezwania dokona protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy.

- W terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty przekazania placu budowy Wykonawca dokona zawiadomienia właściwego PINB o rozpoczęciu robót budowlanych.

VI.4.1.5  ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

- Oferent zobowiązany jest przewidzieć na etapie oferty całość organizacji robót budowlanych
i kosztów z tym związanych, w tym przede wszystkim:

- Lokalizacji i wielkości zaplecza budowy (w tym m.in.: baraku kierownika budowy wyposażonego w szafę stalową z bezpiecznym zamkiem, której przetrzymywane będą oryginały dokumentacji projektowej i decyzji administracyjnych oraz dziennik budowy, wyposażenia biurowego w postaci urządzenia drukującego i kopiującego w formacie A3
i A4; baraku dla pozostałego personelu technicznego z salą narad dla min. 16 osób; zaplecza socjalnego i sanitarnego dla pozostałych pracowników z zachowaniem wszelkich wytycznych sanitarnych uwzględniających sytuację epidemiologiczną);

- Przewidywanego skomunikowania oraz koniecznych przestrzeni manewrowych (przewidywany dojazd do Placu Budowy – poprzez drogę Podmiejską. Dokonanie wszelkich uzgodnień w zakresie zapewnienia komunikacji kołowej z Placem Budowy na czas Robót, a następnie na cele eksploatacji Instalacji, leży w zakresie obowiązków Wykonawcy). W przypadku konieczności wykonania tymczasowych dróg technologicznych, placów manewrowych i innych utwardzeń wszelkie koszty z tym związane należy przewidzieć na etapie oferty;

- Przyłączy prądu, wody;

- Internetu;

- Odbioru i unieszkodliwiania odpadów i ścieków.

- Zamawiający oświadcza, że na wniosek Wykonawcy umożliwi mu przyłączenie się do mediów znajdujących w obrębie istniejącego zakładu zagospodarowania jeżeli nie wpłynie to, nie ograniczy i nie wprowadzi zakłóceń w jego funkcjonowaniu. Nie będzie też pobierał dodatkowych opłat za media poza faktycznym zużyciem określonym wskazaniem podliczników.

VI.5  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

1. Przedmiot Zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym w szczególności z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333) wraz z aktami wykonawczymi;

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 797) wraz
z aktami wykonawczymi;

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1219) wraz z aktami wykonawczymi;

- Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283) wraz z aktami wykonawczymi;

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 215) wraz z aktami wykonawczymi;

- Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 310) wraz
z aktami wykonawczymi;

- Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1064) wraz z aktami wykonawczymi;

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U.2020.296).

Wybudowane kwatery wraz z niezbędnym zapleczem techniczno-technologicznym, winny spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przepisów BHP, ochrony zdrowia 
i ochrony środowiska.

2. Obiekty budowlane, Urządzenia i wyposażenie mobilne należy zaprojektować jako obiekty
o możliwie niskich współczynnikach energochłonności.

3. Rozwiązania Instalacji winny zapewniać płynną współpracę z pozostałą infrastrukturą Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

4. Wszystkie zastosowane przy realizacji Instalacji materiały, jak również Urządzenia
i wyposażenie mobilne muszą być fabrycznie nowe. W przypadku wbudowania urządzeń
i wyposażenia mobilnego wymagających serwisowania, Wykonawca załączy do dokumentacji powykonawczej listę podmiotów uprawnionych do serwisowania każdego z tych urządzeń oraz przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego z obsługi i warunków utrzymania gwarancji.

VI.6  SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

VI.6.1	KWATERA 1A

VI.6.1.1  OGÓLNE ZAŁOŻENIA ROZBUDOWY SKŁADOWISKA O KWATERĘ 1A

Realizując kontrakt w pierwszej kolejności należy uwzględnić możliwość maksymalnej optymalizacji tj. zwiększenia chłonności składowiska.

W trakcie prowadzenia robót należy, zwłaszcza w otoczeniu grobli otaczającej istniejącą kwaterę, zachować szczególną ostrożność aby nie doprowadzić do rozszczelnienia istniejących warstw izolacyjnych oraz stateczności skarp grobli.

Oprócz wszystkich warstw izolacyjnych oraz elementów technicznych należy zaprojektować
i wykonać opaskowe odwodnienie w postaci rowu bądź przedstawionego w PFU drenażu francuskiego.

Aby móc wybudować kwaterę o minimalnych planowanych parametrach eksploatacyjnych, konieczne będzie przeprojektowanie istniejącej sieci napowietrznej, przecinającej południową część kwatery.

VI.6.1.2  NIWELACJA TERENU, FORMOWANIE DNA, SKARP, OBWAŁOWAŃ KWATERY

Z uwagi na panujące warunki hydrogeologiczne – patrz punkt VI.4.1.3.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego, należy przyjąć następujące parametry charakterystyczne:

- dno kwatery należy kształtować na rzędnych ok. 337,75 m n.p.m – 339,38 m n.p.m.

- Dno kwatery należy kształtować w systemie daszkowym o równym spadku poprzecznym 3,0%.

- W najniższym zagłębieniu dna, należy wykonać sączki odcieków.

- Spadek podłużny dna kwatery 1,0%.

- Wokół katery należy wykonać obwałowanie, które nawiązywać będzie do powstałej półki podnóża istniejącego składowiska odpadów.

- Skarpy wewnętrzne kwatery, należy kształtować z nachyleniem 1:3.

- skarpy zewnętrzne obwałowania – 1:2.

- Wysokość obwałowań będzie zmienna i będzie nawiązywać do rzędnych półki istniejącej kwatery.

- W koronie grobli należy wykonać zamek kotwiący folię PEHD + geowłókninę. Nasyp obwałowania, należy warstwowo zagęszczać, do osiągnięcia współczynnika zagęszczenia 0,97.

VI.6.1.3   USZCZELNIENIE DNA ORAZ SKARP KWATERY

Zastosowane uszczelnienie powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.2013. 523), a składowisko należy lokalizować tak, aby:

- Posiadało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne.

- Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej powinna wynosić nie mniej niż 1m, współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s.

- W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków ww. należy zastosować sztucznie wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5m, zapewniającą współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s, Należy przewidzieć takie jej wykonanie, by procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia.

- Jako uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej należy wykonać izolację syntetyczną, zaprojektowaną w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów
i warunki geotechniczne składowania; izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu stabilizacji zboczy składowiska.

- Dno projektowanej kwatery należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie dwustopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest ukształtowanie 0,5m warstwy z gruntów, które posiadają współczynnik filtracji k ≤ 1x10-9 m/s (glina, ił).

- W trakcie realizacji budowy, należy przeprowadzić badania wbudowanej sztucznej bariery geologicznej w zakresie współczynnika filtracji k. Badania należy wykonać co najmniej dwiema metodami, w tym minimum jedną polową. Wykonanie polowych badań współczynnika filtracji metodą BAT w 4 punktach badawczych na kwaterę. Sonda BAT jest urządzeniem dedykowanym do pomiaru współczynnika filtracji w gruntach słabo przepuszczalnych o wartościach współczynnika filtracji mniejszych niż 10-6 m/s.
W końcówce sondy wciskanej w grunt znajduje się system pomiarowy, na który składa się zestaw membran, igieł oraz pojemników na gaz/wodę (Torstesson, 1984).

Ilość prób: 1 na każde 250m² wbudowywanej warstwy mineralnej.

- Sztuczną barierę geologiczną, należy ułożyć zgodnie ze spadkami dna oraz skarp kwatery. W każdym obwałowaniu kwatery, na szerokości 0,5m grobli, także należy ułożyć 0,5m sztuczną barierę geologiczną. Na półce łączącej budowaną kwaterę wraz
z istniejącą kwaterą, sztuczna bariera geologiczna, winna zostać ułożona na całości szerokość półki, tj. 3,0m, tak aby zagwarantować ciągłość uszczelnień obu kwater.

- Jako drugie zabezpieczenie należy zastosować folię PEHD min. gr. 2,0 mm gładka w dnie z pominięciem skarp i strefy 2m wokół jej pachwiny (element opisany poniżej).

- Skarpy obwałowania wraz z pasem dna o szerokości 2m od pachwiny skarpy należ ułożyć folię obustronnie fakturowaną. Folię należy zakotwić na grobli. Wymiary kotwienia folii
w grobli, winny odpowiadać warunkom skarp wewnętrznych kwatery i oddziaływających na nią sił.

- Przed wykonaniem uszczelnienia należy pozyskać akceptację Inżyniera dla planu układania i sposobu łączenia warstw syntetycznych. Każdy zgrzew musi zostać monitorowany i odebrany przez Inżyniera/Inspektora. W planie takim powinny znaleźć się wytyczne dotyczące:

- kolejności układania poszczególnych rolek materiału izolacyjnego;

- umiejscowienia na podłożu;

- sposobu zachodzenia na siebie pasów z uwzględnieniem kierunku zsypywania materiału wypełniającego;

- sposobu łączenia pasów;

- sposobu mocowania do podłoża;

- nachyleniu podłoża;

- kierunku spływu wody/odcieków;

- sposobu kotwienia na obwałowaniu;

- sposobu wykonania szczelnego kołnierza na przejściu drenaży odciekowych.

- Na folii PEHD należy wykonać jej zabezpieczenie w postaci geowłókniny PP. Gramatura geowłókniny oraz jej parametry wytrzymałościowe, winny zostać dobrane na etapie projektu budowalnego, w zależności od sił zsuwających (występujących w wyniku pochylenia skarpy 1:3, długości skarpy, ciężaru nasypowego spoczywającego na niej gruntu).

- Ostatnią warstwą jest drenażowo–ochronna o wartości współczynnika filtracji
 k większej niż 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m (w piasku).

Ostateczna powierzchnia kwatery musi być zgodna z:

- ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,

- koncepcją stanowiącą załącznik do oferty,

- nie mniejsza niż przedstawiona w PFU.

VI.6.1.4  DRENAŻ ODCIEKÓW

a) Drenaż odcieków należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523).

b) Kwatera musi posiadać system ujęcia odcieków składowiskowych, zaprojektowany w sposób zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej 30 lat od dnia jego zamknięcia.

c) Czyszczenie drenaży dostosować do systemu czyszczenia WUKO.

d) Parametry techniczne rurociągów:

- rury PEHD dwuścienne perforowane Ø 200mm na całym obwodzie o min. SN 8,

- posadowienie na geowłókninie, tj. -0,5m od stropu warstw konstrukcyjnych kwatery,

- drenaż należy ułożyć w warstwie drenażowej wykonanej z materiału żwirowego 8/16 mm (0,2m) oraz 16/32 mm (0,3) o wartości współczynnika filtracji k większej niż 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m,

- spadek rurociągu winien wynosić 1,0% w kierunku zbieracza odcieków zapewniający grawitacyjne ujmowanie odcieków,

- przejście drenażu odcieków przez obwałowanie kwatery, należy wykonać jako całkowicie szczelne,

- zakazuje się łączenia systemów odciekowych poszczególnych kwater,

- każdorazowe łączenie kanałów bądź zmiana kierunku osiowego rurociągu wymusza zastosowania studni rewizyjnych,

- studnie prefabrykowane z kręgów betonowych z częścią osadnikową osadzić
w wykopie na warstwie betonu C8/12 o wys. co najmniej 10cm. Łączenie elementów studni wykonać za pomocą uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta. Przejścia przewodów przez ściany studni wykonać jako szczelne montując przejścia tulejowe,

- włazy żeliwne przejezdne typu ciężkiego kl. D400 z wkładką gumową.

e) Zbieracz ocieków:

- na odcinku zbiorczym musi mieć zapewniony spływ grawitacyjny,

- kierunek spływu od kwatery w stronę przepompowni ścieków,

- przed przepompownią, należy wykonać zasuwę Dn 300mm umieszczoną w studni j.w.

Długości rurociągów podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy traktować poglądowo, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie jeżeli ostatecznie będą się różnić.

VI.6.1.5   PRZEPOMPOWNIA ODCIEKÓW

- Dla zapewnienia skutecznego odprowadzania odcieków należy wykonać przepompownie odcieków, tłoczącą ujęte wody odciekowe do planowanego zbiornika na odcieki (2A).

- Wytyczne dla przepompowni:

  - należy ją wykonać jako odporną na agresywne środowisko odcieków składowiskowych,

  - montaż 2 pomp (1+1) o przewidywanym wydatku każdej Q = 18,3 l/s,

  - przed przepompownią, należy zastosować studnie z zasuwą, umożliwiającą odcięcie dopływu odcieków do przepompowni,

  - rurociągi tłoczne należy wykonać z PE w połączeniach  zgrzewanych elektrooporowo,

  - przewody ułożyć w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20 cm,

  - należy wykonać obsypkę piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury utrzymaniem zagęszczenia do współczynnika 0,98 wg Proctora,

  - głębokość układania rurociągu – poniżej strefy przemarzania,

  - miejsce wpięcia przewodu do zbiornika odcieków należy odpowiednio zabezpieczyć przed przemarzaniem,

  - w zbiorniku należy zamontować pompę szlamową dla wtórnego obiegu
i opróżniania zbiorników.

W kompetencji Wykonawcy pozostaje obowiązek pozyskania Pozwolenia Wodnoprawnego zezwalającego na wywóz wynikających z projektowanych bilansów do oczyszczalni ścieków wskazanej przez Zamawiającego.

VI.6.1.6  ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECH.

W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej, należy wykonać zbiornik wód p.poż. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

- Parametry techniczne zbiornika:

- minimalna pojemność 341m³,

- zbiornik naziemny, cylindryczny,

- fundament żelbetowy, którego projekt należy zaadoptować do warunków geologicznych w miejscu posadowienia,

- minimalna geometria: średnica D 8,4m, wysokość h 6,72 m,

- materiał ścian: blacha ocynkowana ogniowo,

- dach z płyt warstwowych PWS-PIR 60. Dach wyposażony we właz rewizyjny. Zbiornik wyposażony w drabinę stalową umożliwiającą dostęp na dach zbiornika
i do włazu rewizyjnego,

- wewnętrzne uszczelnienie membraną PVC gr. 1,50mm, która po montażu musi zostać poddana próbie szczelności,

- przy zbiorniku należy wykonać zestaw podnoszenia ciśnienia,

- całość instalacji musi być zabezpieczone przed zamarznięciem wody w układzie (zbiorniku, zestawie hydroforowo-pompowym i podejściach),

- zestaw hydroforowy musi być w stanie pokryć wydatek 30l/s, wysokości podnoszenia do rzędnej eksploatacyjnej kwatery,

- dodatkowo zbiornik należy wyposażyć w:

- rurę przelewową PCV, DN 160,

- przyłącze do opróżniania dla celów sprawdzania i konserwacji DN65. Przyłącze musi zapewniać możliwość opróżniania z natężeniem równym co najmniej 15 m3/h, lub co najmniej takim, by w ciągu 3 godzin poziom wody znalazł się 50cm poniżej armatury regulującej wielkość dopływu,

- przewód zasilający DN65 oraz w przewód testowy DN80.

- w celu zapewniania bezpieczeństwa p.poż. konieczne będzie dostarczenie agregatu prądotwórczego, zasilającego co najmniej zestaw hydroforowy, ogrzewanie zbiornika, oświetlenie, monitoring wizyjny,

- przed zbiornikiem na głównym obwodzie zasilającym należy wykonać zestaw wodomierzowy zabudowany w studni wodomierzowej prefabrykowanej,

- wodomierz powinien:

- być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i zamarzaniem,

- zamontowany na specjalnej konsoli montażowej,

- za i przed wodomierzami należy zamontować zawory kulowe z gwintem 2",

- należy także zamontować zawór antyskażeniowy typu EA, z gwintem 2",

- zasilenie odbywać się będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego Dn 90mm.

- w miejscu załamań rurociągów należy wykonać bloki oporowe,

- trasę przewodu oznaczyć taśmą ostrzegawczą H-20 (niebieska z wkładką metalową) ułożoną 20 cm ponad wierzchem rury,

- początkowe i końcowe punkty taśmy należy zakończyć w skrzynce ulicznej do zasuw,

- po zakończeniu prac rurociąg przepłukać i zdezynfekować,

- na trasie wodociągu, planuje się wykonać min. 4 hydranty nadziemne p.poż.,

- szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą PN – B/10725 – 1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.”

VI.6.1.7 UJĘCIE WÓD OPADOWYCH/ROZTOPOWYCH

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów §7. Pkt. 1. oraz dokumentacji hydrogeologicznej, konieczne jest wykonanie systemu ujęcia i odprowadzenia wód spływających z terenów przyległych.

- Należy wykonać system ujęcia i odprowadzenia wód deszczowych w postaci rowu opaskowego bądź drenażu francuskiego,

- Realizując rów opaskowy należy wzmocnić skarpy geowłókniną natomiast dno zabezpieczyć przed wypłukiwaniem żwirem 8-16mm,

- Realizując drenaż francuski należy wykonać go z rury drenarskiej, geowłókniny PP, żwiru płukanego 8-16 mm,

- Wodę należy odprowadzić grawitacyjnie do istniejącej sieci kanalizacji wód opadowych, zlokalizowanej wzdłuż istniejącej drogi dojazdowej do Zakładu,

- Przed przyłączem kanalizacji deszczowej należy zabudować separator substancji ropopochodnych z osadnikiem przez które należy puścić ujęte wody opadowe.

VI.6.1.8  PAS ZIELENI OCHRONNEJ

- Pas zieleni ochronnej, winien zostać wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523),

- W zakresie realizacji należy zaprojektować pas zieleni ochronnej oraz wykonać podłoże do jego docelowego nasadzenia przez Zamawiającego,

- Warstwa próchnicza w pasie zieleni musi zostać wykonana zgodnie z wytycznymi uprawnionego dendrologa,

- Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać zamawiającemu Plan Nasadzeń,

- Zamawiający zobowiązuje się do wykonania nasadzeń przed kolaudacją.

PRZEPROJEKTOWANIE ISTNIEJĄCEJ SIECI NAPOWEITRZNEJ SN.

- W obrębie planowanej inwestycji występuje kolizja z linią elektroenergetyczną SN 15 (20) kV relacji „GPZ Borowe Pole – Śródmieście”,

- W ramach kontraktu Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty polegające na demontażu linii i skablowaniu jej do ziemi,

- Ostateczny projekt wraz z przedmiarem robót zostanie opracowany i udostępniony przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania przetargowego, do tego czasu należy wycenić zakres przedstawiony w PFU,

- po zdemontowaniu materiały z demontażu należy przekazać Zamawiającemu,

- Właścicielem wymienionych wyżej sieci jest Tauron Dystrybucja S.A.,

- Szczegółowe warunki przebudowy sieci określone zostały w warunkach technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej TD/OBD/OME/2020-07-31/ z dn. 31.07.2020 r.
i zgodnie z nimi oraz ze standardami technicznymi obowiązującymi w Tauron Dystrybucja SA należy wykonać realizację.

VI.6.1.9 DROGA PRZECIWPOŻAROWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy zaprojektować i wykonać skomunikowanie na terenie obiektu umożliwiające przejazd bojowych jednostek straży pożarnej.

- Parametry techniczne drogi przeciwpożarowej:

- szerokość nawierzchni utwardzonej w przedziale 4,0m,

- Droga powinna odpowiadać wymaganiom określonym, w  Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030),

- Droga powinna posiadać konstrukcję gwarantującą nośność min. 100 kN/oś. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosić min. 2,0 % na zewnątrz, spadek podłużny drogi, nie większy niż 5,0%. Kategoria obciążenia ruchem co najmniej KR3,

- Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11 m,

- Nawierzchnia drogi winna zostać wykonana z:

- Betonowej kostki brukowej typu behaton – od zakończenia rozjazdu drogi wjazdowej na kwaterę do placu manewrowego (włącznie z placem),

- Płyt drogowych typu MON 300x150x18, 300x100x18 – na odcinku wjazdu na obszar kwatery, zakończony do końca drogi wjazdowej na kwaterę (koniec rozjazdu drogi p.poż i drogi wjazdowej na kwaterę).

VI.6.1.11 DROGA WJAZDOWA NA KWATERĘ

Należy przewidzieć dojazd oraz komunikację kołową i pieszą na terenie Instalacji uwzględniając konieczność zapewnienia funkcjonalności oraz wymagań wynikających z warunków opisanych
w PFU.

- Parametry techniczne wjazdu na kwaterę:

- szerokość nawierzchni utwardzonej w przedziale 5,0m + 0,5m pobocza z każdej strony,

- konstrukcja gwarantująca nośność min. 100 kN/oś, musi być przystosowana do częstego poruszania się ciężkiego sprzętu operacyjnego,

- Kategoria obciążenia ruchem co najmniej KR3,

- spadki poprzeczne drogi, winny wynosić min. 2,0 % spadek podłużny drogi, nie większy niż 6,0%,

- nawierzchnia drogi winna zostać wykonana płyt drogowych typu MON 300x150x18, 300x100x18,

- przestrzenie między płytami muszą być wypełnione stabilizacją,

- nawierzchnia płyt musi się licować względem siebie i umożliwiać swobodny wjazd pojazdu,

- płyty drogowe nie mogą klawiszować.

VI.6.1.12 MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755), kwatera składowiska zostanie wyposażona w infrastrukturę, umożliwiającą prowadzenie monitoringu wizyjnego.

- Przed zaprojektowaniem systemu wizyjnego, Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie technologii dobranych kamer oraz przesyłania danych.

- Ilość kamer winna wynikać z dobranej przez Wykonawcę technologii, która musi gwarantować podgląd całego obszaru inwestycji kwatery 1A.

- Planowaną sieć wizyjną, należy zacząć układać od pomieszczenia serwerowni, które zlokalizowane będzie przy zapleczu socjalnym Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Podmiejskiej 53 w Zawierciu.

- W w/w serwerowni należy wstawić szafę wizyjna dla obsługi monitoringu i sieci Lan budowanej kwatery. Z szafy wizyjnej, należy wyprowadzić kable światłowodowe do złącz technicznych rozmieszczonych na obwodzie nowej kwatery. Kable należy w całości prowadzić w rurze ochronnej np. OPTO 32 (gładka, sztywna).

- Ze złącz technicznych należy wyprowadzić kable UTP lub światłowodowe do kamer umieszczonych na słupach oświetleniowych kwatery. Kable te prowadzić w rurach osłonowych DVK 40 .

- Przy kamerach umieścić puszki w których należy zamontować zasilacze dla każdej kamery i łączówki kabli UTP lub światłowodowych.

- Dopuszcza się kamery statyczne jak i obrotowe pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów w zakresie jakości i zakresu

- Dopuszcza się wieszanie kamer na słupach oświetleniowych.

- Monitoring bezwzględnie musi spełniać przepisy obowiązujące w okresie planowanej kolaudacji.

- Projektowana i wykonana instalacja musi być kompatybilna z istniejącą bądź obejmująca całość zakładu zagospodarowania odpadów.

VI.6.1.13 OŚWIETLENIE, ZASIALANIE ELEKTORENERGETYCZNE OBIEKTÓW

Cały obszar Instalacji, w tym dróg i placów musi zostać oświetlony światłem sztucznym, zapewniającym odpowiedni poziom oświetlenia, tak aby Instalacja mogła również normalnie funkcjonować po zapadnięciu zmroku i przy obniżonej widoczności.

- Parametry techniczne oświetlenia:

- sterowanie za pomocą automatów czasowych z włącznikami zmierzchowymi jak również sterowanie manualne,

- stosować oprawy ledowe na wysięgnikach podwójnych,

- słupy o wysokości minimum 10m,

- w przypadku kolizji z innymi mediami kabel należy umieścić w rurze ochronnej np. DVK 75 lub 110 pod drogami w rurach np. SRS 110,

- zasilanie z istniejącej stacji transformatorowej,

- dla zabezpieczenia instalacji oświetleniowej wszystkie słupy oświetleniowe należy podłączyć pod bednarkę,

- uziemienie ochronne wykonać płaskownikiem ułożonym na dnie wykopu pod kablami zasilającymi poszczególne złącza jak i techniczne,

- miejsca połączenia bednarek wykonać za pomocą zgrzewania, spawania lub skręcania. Miejsca spawów zakonserwować przed korozją,

- wykonać pomiary kontrolne natężenia oświetlenia i uziemień.

- Minimalny zakres oświetlenia:

- oświetlenie terenu (kwatery, drogi dojazdowe i p.poż),

- pompownia odcieków,

- monitoring wizyjny,

- zbiornik p.poż. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,

- kontener z zestawem hydroforowym/zestaw hydroforowy.

- Zakres robót w rozdzielni:

- główny wyłącznik pożarowy należy wykonać jako wyłącznik typu DPX z cewką wyzwalająca a przycisk zadziałania w obudowie z przeszkleniem umieszczony na obudowie złącza kablowego w miejscu widocznym,

- przyciski oznaczyć napisem „Wyłącznik pożarowy prądu”,

- w planowanej rozdzielni, należy zaprojektować ograniczniki przepięć klasy I+II (B+C).

Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz.U.2019.1065) oraz PN/E/IEC.

VI.6.1.14 ODGAZOWANIE KWATERY

Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w dwóch etapach: realizacji (odgazowanie bierne) i eksploatacji (odgazowanie czynne). Przedmiot zamówienia obejmuje zakres realizacji jako obowiązek Wykonawcy.

- Docelowe odgazowanie zostanie wykonane przez Zamawiającego na etapie eksploatacji kwatery, po osiągnięciu odpowiedniej miąższości odpadów.

- W ramach kontraktu należy bierne studzienki odgazowujące – 4 szt, które w przyszłości zostaną wpięte do systemu czynnego odgazowania kwatery.

- Parametry techniczne biernych studzienek odgazowujących:

- rura stalowa o średnicy DN 400mm i grubości ścianki 16mm,

- wysokość 2m,

- rurę należy wyposażyć w stalowe uchwyty umożlwiające podnoszenie rury w miarę przybywania odpadów,

- wewnątrz stalowej rury, należy umieścić perforowany rurociąg PEHD o długości 2,0m 
i średnicy DN 160,

- przestrzeń pomiędzy rurociągiem PEHD a stalowym należy zasypać żwirem 16/32 mm,

- rurociąg perforowany PEHD należy umieścić ok. 1,0m nad dnem projektowanej kwatery. Długość rurociągu PEHD wynosić będzie 2,0m,

- stalowe rury, należy posadowić na płytach drogowych o wymiarach 3,0x1,5x0,15.

VI.6.1.15 OGRODZENIE KWATERY

Całość terenu Inwestycji, w celu oddzielenia od otoczenia, winna zostać ogrodzona. Ogrodzenie winno być na całej długości stabilne i chronić teren przed dostępem osób oraz zwierząt (w tym gryzoni).

- wysokość ogrodzenia: 2,0m,

- materiał ogrodzenia: siatka stalowa pleciona powlekana, bez cokołu,

- słupki stalowe, powlekane o średnicy DN 42mm, ścianka grubość 1.1mm,

- kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektu.

VI.6.1.16 ZBIORNIK ODCIEKÓW

Odcieki, które będą generowane w niecce kwatery 1A, będą ujmowane systemem odcieków (sączki + zbieracz), skąd trafiać będą do przepompowni odcieków opisanej powyżej. Całość musi być zaprojektowana w zgodności z PFU oraz Koncepcją przedstawioną przez Oferenta.

- Parametry techniczne zbiornika:

- pojemność wynikająca z koncepcji określonej w PFU wynosi V=900 m³
(w przypadku zwiększenia chłonności kwatery należy bezwzględnie dostosować do niej pojemność zbiornika),

- zbiornik wykonać w technologii żelbetowej monolitycznej,

- na wieńcu zbiornika należy wykonać ogrodzenie z siatki o wysokości 2.0m
z dwoma furtkami umożliwiającymi wejście do zbiornika,

- furtki muszą być wyposażone w zamek bądź kłódkę,

- pod furtkami należy wykonać drabinę stalową,

- z uwagi na agresywność środowiska (klasa XD2) wszystkie elementy żelbetowe należy wykonać z betonu klasy min. C30/37. Dla ograniczenia skurczu konstrukcji należy stosować beton o niskiej temperaturze hydratacji,

- wszystkie przejścia przez przegrody muszą być wykonane jako szczelne
z minimalnie podwójnym systemem uszczelnienia,

- w zbiorniku należy zamontować elektryczną pompę szlamową umożliwiającą recyrkulację odcieków na kwaterę oraz jej opróżnianie do wozu asenizacyjnego.

- Zbiorniki zakwalifikowano do klasy 2 szczelności wg EC2-3 (PN-EN 1992-3:2008 eurokod 2 Projektowania konstrukcji z betonu. Cześć 3. Silosy i zbiorniki na ciecze).

- Przed zbiornikiem należy wykonać studnię czerpalną do poboru próbek, której wyposażenie musi stanowić:

    - kręgi betonowe ø1000mm,

    - pokrywa żelbetowa ø1000,

    - właz kanałowy klasy B125,

    - stopnie żeliwne wg PN-64/H74086, osadzone co 30 cm,

    - wspornik L50x50x5 I=50 co 20cm,

    - pokrywa gr. 10 cm ze sklejki wodoodpornej 2x10mm z wkładką styropianową
gr. 8 cm

    - przewód ssawny ø100 mm wg PN-83/H-02651,

    - nasada ø110 mm wg PN-91/M-51038,

    - pokrywa nasady ø110 mm wg PN-91/M-51024,

    - smok ssawny ø 110 mm,

    - przewód czerpalny ∅200,

    - płyta fundamentowa pod studnię betonową,

    - beton wyrównawczy gr. 10 cm, C8/10,

    - podsypka żwirowa gr. 20 cm, zagęszczona do Is>0,98.

- Wszystkie parametry statyczne w zakresie zagęszczenia podłoża, przekrojów konstrukcyjnych, zbrojenia itd. należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym opracowanym przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.

VI.6.1.17 PRZEWIDYWANE WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE KWATERY

Oferta musi zostać przygotowana z uwzględnieniem wytycznych wynikających z przedmiotowej specyfikacji oraz PFU. Program funkcjonalno-użytkowy należy jednak traktować poglądowo jako  wytyczne w zakresie parametrów i wartości charakterystycznych, co w szczególności dotyczy chłonności.

Składając ofertę, Oferent winien opracować i przedstawić wraz z ofertą koncepcję realizacji kwater, która zawierać będzie proponowane rozwiązania w zakresie możliwości zwiększenia ich chłonności wraz z bilansem różnicowym. Wówczas wszystkie parametry i wartości charakterystyczne muszą uwzględnić Jego koncepcję, a wycena obejmować pełny zakres robót objętych Jego koncepcją.

Nie będzie przysługiwać Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji gdy wyniknie rozbieżność z powodu niedoszacowania elementów w odniesieniu do PFU i Koncepcji Oferenta.

VI.6.2	KWATERA 1B

VI.6.2.1  OGÓLNE ZAŁOŻENIA ROZBUDOWY SKŁADOWISKA O KWATERĘ 1B

Realizując kontrakt w pierwszej kolejności należy uwzględnić możliwość maksymalnej optymalizacji tj. zwiększenia minimalnej chłonności składowiska.

W trakcie prowadzenia robót należy, zwłaszcza w otoczeniu grobli otaczającej istniejącą kwaterę zachować szczególną ostrożność aby nie doprowadzić do rozszczelnienia istniejących warstw izolacyjnych oraz stateczności skarp grobli.

Oprócz wszystkich warstw izolacyjnych oraz elementów technicznych należy zaprojektować
i wykonać opaskowe odwodnienie w postaci rowu bądź przedstawionego w PFU drenażu francuskiego.

VI.6.2.2  NIWELACJA TERENU, FORMOWANIE DNA, SKARP, OBWAŁOWAŃ KWATERY

Z uwagi na panujące warunki hydrogeologiczne – patrz punkt VI.4.1.3.4 Programu Funkcjonalno-Użytkowego, należy przyjąć następujące parametry charakterystyczne:

- dno kwatery należy kształtować na rzędnych ok. 334,63 m n.p.m – 340,25 m n.p.m.,

- dno kwatery należy kształtować w systemie daszkowym o równym spadku poprzecznym 3,0%,

- w najniższym zagłębieniu dna, należy wykonać sączki odcieków,

- spadek podłużny dna kwatery 1,0%,

- wokół katery należy wykonać obwałowanie, które nawiązywać będzie do powstałej półki podnóża istniejącego składowiska odpadów,

- skarpy wewnętrzne kwatery, należy kształtować z nachyleniem 1:3,

- skarpy zewnętrzne obwałowania – 1:2,

- wysokość obwałowań będzie zmienna i będzie nawiązywać do rzędnych półki istniejącej kwatery,

- w koronie grobli należy wykonać zamek kotwiący folię PEHD + geowłókninę. Nasyp obwałowania, należy warstwowo zagęszczać, do osiągnięcia współczynnika  zagęszczenia 0,97.

VI.6.2.3  USZCZELNIENIE DNA ORAZ SKARP KWATERY

Zastosowane uszczelnienie, powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.2013. 523), a składowisko należy lokalizować tak, aby:

- Posiadało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne.

- Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej powinna wynosić nie mniej niż 1m, współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s.

- W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków ww. należy zastosować sztucznie wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5m, zapewniającą współczynnik filtracji k≤ 1x10-9m/s, Należy przewidzieć takie jej wykonanie, by procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia.

- Jako uzupełnieniem naturalnej lub sztucznej bariery geologicznej należy wykonać izolację syntetyczną, zaprojektowaną w sposób uwzględniający skład chemiczny odpadów
i warunki geotechniczne składowania; izolacja syntetyczna nie może stanowić elementu stabilizacji zboczy składowiska.

- Dno projektowanej kwatery należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie dwustopniowego systemu uszczelnienia. Pierwszym stopniem uszczelnienia jest ukształtowanie 0,5m warstwy z gruntów, które posiadają współczynnik filtracji k ≤ 1x10-9 m/s (glina, ił).

- W trakcie realizacji budowy, należy przeprowadzić badania wbudowanej sztucznej bariery geologicznej w zakresie współczynnika filtracji k. Badania należy wykonać co najmniej dwiema metodami, w tym minimum jedną polową. Wykonanie polowych badań współczynnika filtracji metodą BAT w 4 punktach badawczych na kwaterę. Sonda BAT jest urządzeniem dedykowanym do pomiaru współczynnika filtracji w gruntach słabo przepuszczalnych o wartościach współczynnika filtracji mniejszych niż 10-6 m/s.
W końcówce sondy wciskanej w grunt znajduje się system pomiarowy, na który składa się zestaw membran, igieł oraz pojemników na gaz/wodę (Torstesson, 1984).

Ilość prób: 1 na każde 250m² wbudowywanej warstwy mineralnej.

- Sztuczną barierę geologiczną, należy ułożyć zgodnie ze spadkami dna oraz skarp kwatery. W każdym obwałowaniu kwatery, na szerokości 0,5m grobli, także należy ułożyć 0,5m sztuczną barierę geologiczną. Na półce łączącej budowaną kwaterę wraz
z istniejącą kwaterą, sztuczna bariera geologiczna, winna zostać ułożona na całości szerokość półki, tj. 3,0m, tak aby zagwarantować ciągłość uszczelnień obu kwater.

- Jako drugie zabezpieczenie należy zastosować folię PEHD min. gr. 2,0 mm gładka w dnie z pominięciem skarp i strefy 2m wokół jej pachwiny (element opisany poniżej)

- Skarpy obwałowania wraz z pasem dna o szerokości 2m od pachwiny skarpy należ ułożyć folię obustronnie fakturowaną. Folię należy zakotwić na grobli. Wymiary kotwienia folii
w grobli, winny odpowiadać warunkom skarp wewnętrznych kwatery i oddziaływających na nią sił.

- Przed wykonaniem uszczelnienia należy pozyskać akceptację Inżyniera dla planu układania i sposobu łączenia warstw syntetycznych. Każdy zgrzew musi zostać monitorowany i odebrany przez Inżyniera/Inspektora. W planie takim powinny znaleźć się wytyczne dotyczące:

    - kolejności układania poszczególnych rolek materiału izolacyjnego,

    - umiejscowienia na podłożu,

    - sposobu zachodzenia na siebie pasów z uwzględnieniem kierunku zsypywania materiału wypełniającego,

    - sposobu łączenia pasów,

    - sposobu mocowania do podłoża,

    - nachyleniu podłoża,

    - kierunku spływu wody/odcieków,

    - sposobu kotwienia na obwałowaniu,

    - sposobu wykonania szczelnego kołnierza na przejściu drenaży odciekowych.

- Na folii PEHD należy wykonać jej zabezpieczenie w postaci geowłókniny PP. Gramatura geowłókniny oraz jej parametry wytrzymałościowe, winny zostać dobrane na etapie projektu budowalnego, w zależności od sił zsuwających (występujących w wyniku pochylenia skarpy 1:3, długości skarpy, ciężaru nasypowego spoczywającego na niej gruntu).

- Ostatnią warstwą jest drenażowo – ochronna o wartości współczynnika filtracji
 k większej niż 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m (w. piasku).

Ostateczna powierzchnia kwatery musi być zgodna z:

- ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,

- koncepcją stanowiącą załącznik do oferty,

- nie mniejsza niż przedstawiona w PFU.

VI.6.2.4  DRENAŻ ODCIEKÓW

a) Drenaż odcieków, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r  w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523).

b) Kwatera musi posiadać system ujęcia odcieków składowiskowych, zaprojektowany w sposób zapewniający jego niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez co najmniej 30 lat od dnia jego zamknięcia.

c) Czyszczenie drenaży dostosować do systemu czyszczenia WUKO

d) Parametry techniczne rurociągów:

- rury PEHD dwuścienne perforowane Ø 200mm na całym obwodzie o min. SN 8,

- posadowienie na geowłókninie, tj. -0,5m od stropu warstw konstrukcyjnych kwatery,

- drenaż należy ułożyć w warstwie drenażowej wykonanej z materiału żwirowego 8/16 mm (0,2m) oraz 16/32 mm (0,3) o wartości współczynnika filtracji k większej niż 1 x 10-4 m/s i miąższości rzeczywistej nie mniejszej niż 0,5 m,

- spadek rurociągu winien wynosić 1,0% w kierunku zbieracza odcieków zapewniający grawitacyjne ujmowanie odcieków,

- przejście drenażu odcieków przez obwałowanie kwatery, należy wykonać jako całkowicie szczelne,

- zakazuje się łączenia systemów odciekowych poszczególnych kwater,

- każdorazowe łączenie kanałów bądź zmiana kierunku osiowego rurociągu wymusza zastosowania studni rewizyjnych,

- studnie prefabrykowane z kręgów betonowych z częścią osadnikową osadzić
w wykopie na warstwie betonu C8/12 o wys. co najmniej 10cm. Łączenie elementów studni wykonać za pomocą uszczelek gumowych dostarczanych przez producenta. Przejścia przewodów przez ściany studni wykonać jako szczelne montując przejścia tulejowe,

- włazy żeliwne przejezdne typu ciężkiego kl. D400 z wkładką gumową.

e) Zbieracz ocieków:

- na odcinku zbiorczym musi mieć zapewniony spływ grawitacyjny,

- kierunek spływu od kwatery w stronę przepompowni ścieków,

- przed przepompownią, należy wykonać zasuwę Dn 300mm umieszczoną w studni jw.,

Długości rurociągów podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym należy traktować poglądowo, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie jeżeli ostatecznie będą się różnić.

VI.6.2.5  PRZEPOMPOWNIA ODCIEKÓW

a) Dla zapewnienia skutecznego odprowadzania odcieków należy wykonać przepompownie odcieków, tłoczącą ujęte wody odciekowe do planowanego zbiornika na odcieki (2B).

b) Wytyczne dla przepompowni:

- należy ją wykonać jako odporną na agresywne środowisko odcieków składowiskowych,

- montaż 2 pomp (1+1) o przewidywanym wydatku każdej Q = 12,65 l/s,

- przed przepompownią, należy zastosować studnie z zasuwą, umożliwiającą odcięcie dopływu odcieków do przepompowni,

- rurociągi tłoczne należy wykonać z PE w połączeniach  zgrzewanych elektrooporowo,

- przewody ułożyć w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20 cm,

- należy wykonać obsypkę piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury utrzymaniem zagęszczenia do współczynnika 0,98 wg Proctora,

- głębokość układania rurociągu – poniżej strefy przemarzania,

- miejsce wpięcia przewodu do zbiornika odcieków należy odpowiednio zabezpieczyć przed przemarzaniem,

- w zbiorniku należy zamontować pompę szlamową dla wtórnego obiegu
i opróżniania zbiorników.

W kompetencji Wykonawcy pozostaje obowiązek pozyskania Pozwolenia Wodnoprawnego zezwalającego na wywóz wynikających z projektowanych bilansów do oczyszczalni ścieków wskazanej przez Zamawiającego.

V I.6.2.6  ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE

W celu zagwarantowania odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej, należy rozbudować istniejącą sieć hydrantową.

Po stronie południowej kwatery, wzdłuż drogi dojazdowej od zakładu, znajduje się istniejąca sieć wodociągowa Wo250. Na sieci, znajdują się dwa hydranty nadziemne DN 80 o wydatku 10 l/s każdy.

W ramach inwestycji należy wykonać dodatkowy hydrant na długości planowanej kwatery, pomiędzy istniejącymi hydrantami, gwarantujący sumaryczny wydatek sieci 30l/s.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać badania wydajności istniejących hydrantów. Jeżeli wydajność ciśnieniowa wodociągu będzie za niska należy spiąć obwód z projektowanym zbiornikiem p.poż w otoczeniu kwatery 1A.

VI.6.2.7 UJĘCIE WÓD OPADOWYCH/ROZTOPOWYCH

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów §7. pkt. 1. konieczne jest wykonanie systemu ujęcia i odprowadzenia wód spływających z terenów przyległych.

- Należy wykonać system ujęcia i odprowadzenia wód deszczowych w postaci rowu opaskowego bądź drenażu francuskiego,

- Realizując rów opaskowy należy wzmocnić skarpy geowłókniną natomiast dno zabezpieczyć przed wypłukiwaniem żwirem 8-16mm,

- Realizując drenaż francuski należy wykonać go z rury drenarskiej, geowłókniny PP, żwiru płukanego 8-16 mm,

- Wodę należy odprowadzić grawitacyjnie do istniejącej sieci kanalizacji wód opadowych, zlokalizowanej wzdłuż istniejącej drogi dojazdowej do Zakładu,

- Przed przyłączem kanalizacji deszczowej należy zabudować separator substancji ropopochodnych z osadnikiem przez które należy puścić ujęte wody opadowe.

VI.6.2.8  PAS ZIELENI OCHRONNEJ

- Pas zieleni ochronnej, winien zostać wykonany w zgodzie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r  w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013.523).

- W zakresie realizacji należy zaprojektować pas zieleni ochronnej oraz wykonać podłoże do jego docelowego nasadzenia przez Zamawiającego.

- Warstwa próchnicza w pasie zieleni musi zostać wykonana zgodnie z wytycznymi uprawnionego dendrologa.

- Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać zamawiającemu Plan Nasadzeń.

- Zamawiający zobowiązuje się do wykonania nasadzeń przed kolaudacją.

V I.6.2.9  DROGA TECHNOLOGICZNA

Należy przewidzieć dojazd oraz komunikację kołową i pieszą na terenie Instalacji uwzględniając konieczność zapewnienia funkcjonalności oraz wymagań wynikających z warunków opisanych
w PFU. Kwatera 1B zlokalizowana będzie przy głównym wjeździe na zakład w związku z czym należy przewidzieć jej zbiorcze przeznaczenie: komunikacja technologiczna, drogi serwisowe, drogi p.poż.

- Parametry techniczne drogi technologicznej:

- Minimalna szerokość nawierzchni utwardzonej w przedziale 5,0-6.0m.

- Droga powinna posiadać konstrukcję gwarantującą nośność min. 100 kN/oś. Spadki poprzeczne drogi, winny wynosić min. 2,0 % na zewnątrz, spadek podłużny drogi, nie większy niż 5,0%. Kategoria obciążenia ruchem co najmniej KR3.

- Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej nie może wynosić mniej niż 11 m.

- Nawierzchnia drogi winna zostać wykonana z:

- Betonowej kostki brukowej typu behaton – od zakończenia rozjazdu drogi wjazdowej na kwaterę do placu manewrowego (włącznie z placem),

- Płyt drogowych typu MON 300x150x18, 300x100x18 – na odcinku wjazdu na obszar kwatery, zakończony do końca drogi wjazdowej na kwaterę (koniec rozjazdu drogi p.poż i drogi wjazdowej na kwaterę).

VI.6.2.10 DROGA WJAZDOWA NA KWATERĘ

Należy przewidzieć dojazd oraz komunikację kołową i pieszą na terenie Instalacji uwzględniając konieczność zapewnienia funkcjonalności oraz wymagań wynikających z warunków opisanych
w PFU.

- Parametry techniczne wjazdu na kwaterę:

  - szerokość nawierzchni utwardzonej w przedziale 5,0m + 0,5m pobocza z każdej strony,

  - konstrukcja gwarantująca nośność min. 100 kN/oś, musi być przystosowana do częstego poruszania się ciężkiego sprzętu operacyjnego,

  - kategoria obciążenia ruchem co najmniej KR3,

  - spadki poprzeczne drogi, winny wynosić min. 2,0 % spadek podłużny drogi,
nie większy niż 6,0%,

  - nawierzchnia drogi winna zostać wykonana płyt drogowych typu MON 300x150x18, 300x100x18,

  - przestrzenie między płytami muszą być wypełnione stabilizacją,

  - nawierzchnia płyt musi się licować względem siebie i umożliwiać swobodny wjazd pojazdu,

  - płyty drogowe nie mogą klawiszować.

VI.6.2.11 MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. 2019 poz. 1755), kwatera składowiska zostanie wyposażona w infrastrukturę, umożliwiającą prowadzenie monitoringu wizyjnego.

- Przed zaprojektowaniem systemu wizyjnego, Wykonawca winien uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie technologii dobranych kamer oraz przesyłania danych.

- Ilość kamer winna wynikać z dobranej przez Wykonawcę technologii, która musi gwarantować podgląd całego obszaru inwestycji kwatery 1B.

- Planowaną sieć wizyjną, należy zacząć układać od pomieszczenia serwerowni, które zlokalizowane będzie przy zapleczu socjalnym Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Podmiejskiej 53 w Zawierciu.

- W w/w serwerowni należy wstawić szafę wizyjna dla obsługi monitoringu i sieci Lan budowanej kwatery. Z szafy wizyjnej, należy wyprowadzić kable światłowodowe do złącz technicznych rozmieszczonych na obwodzie nowej kwatery. Kable należy w całości prowadzić w rurze ochronnej np. OPTO 32 (gładka, sztywna).

- Ze złącz technicznych należy wyprowadzić kable UTP lub światłowodowe do kamer umieszczonych na słupach oświetleniowych kwatery. Kable te prowadzić w rurach osłonowych DVK 40 .

- Przy kamerach umieścić puszki w których należy zamontować zasilacze dla każdej kamery i łączówki kabli UTP lub światłowodowych.

- Dopuszcza się kamery statyczne jak i obrotowe pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów w zakresie jakości i zakresu.

- Dopuszcza się wieszanie kamer na słupach oświetleniowych.

- Monitoring bezwzględnie musi spełniać przepisy obowiązujące w okresie planowanej kolaudacji.

- Projektowana i wykonana instalacja musi być kompatybilna z istniejącą bądź obejmująca całość zakładu zagospodarowania odpadów (w tym kwaterę 1A).

VI.6.2.12 OŚWIETLENIE, ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE OBIEKTÓW

Cały obszar Instalacji, w tym dróg i placów musi zostać oświetlony światłem sztucznym, zapewniającym odpowiedni poziom oświetlenia, tak aby Instalacja mogła również normalnie funkcjonować po zapadnięciu zmroku i przy obniżonej widoczności.

- Parametry techniczne oświetlenia:

- sterowanie za pomocą automatów czasowych z włącznikami zmierzchowymi jak również sterowanie manualne,

- stosować oprawy ledowe na wysięgnikach podwójnych,

- słupy o wysokości minimum 10m,

- w przypadku kolizji z innymi mediami kabel należy umieścić w rurze ochronnej np. DVK 75 lub 110 pod drogami w rurach np. SRS 110,

- zasilanie z istniejącej stacji transformatorowej,

- dla zabezpieczenia instalacji oświetleniowej wszystkie słupy oświetleniowe należy podłączyć pod bednarkę,

- uziemienie ochronne wykonać płaskownikiem ułożonym na dnie wykopu pod kablami zasilającymi poszczególne złącza jak i techniczne,

- miejsca połączenia bednarek wykonać za pomocą zgrzewania, spawania lub skręcania,

- miejsca spawów zakonserwować przed korozją,

- wykonać pomiary kontrolne natężenia oświetlenia i uziemień.

- Minimalny zakres oświetlenia:

  - oświetlenie terenu (kwatery, drogi dojazdowe i p.poż),

  - pompownia odcieków,

  - monitoring wizyjny,

  - zbiornik p.poż. wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,

  - kontener z zestawem hydroforowym/zestaw hydroforowy.

- Zakres robót w rozdzielni:

- główny wyłącznik pożarowy należy wykonać jako wyłącznik typu DPX z cewką wyzwalająca a przycisk zadziałania w obudowie z przeszkleniem umieszczony na obudowie złącza kablowego w miejscu widocznym.

- przyciski oznaczyć napisem „Wyłącznik pożarowy prądu”.

- w planowanej rozdzielni, należy zaprojektować ograniczniki przepięć klasy I+II (B+C).

Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”(Dz.U.2019.1065)  oraz PN/E/IEC

VI.6.2.13 ODGAZOWANIE KWATERY

Odgazowanie kwatery zostanie wykonane w dwóch etapach: realizacji (odgazowanie bierne) i eksploatacji (odgazowanie czynne). Przedmiot zamówienia obejmuje zakres realizacji jako obowiązek Wykonawcy.

- Docelowe odgazowanie zostanie wykonane przez Zamawiającego na etapie eksploatacji kwatery, po osiągnięciu odpowiedniej miąższości odpadów

- W ramach kontraktu należy bierne studzienki odgazowujące – 5 szt., które w przyszłości zostaną wpięte do systemu czynnego odgazowania kwatery.

- Parametry techniczne biernych studzienek odgazowujących:

- rura stalowa o średnicy DN 400mm i grubości ścianki 16mm,

- wysokość 2m,

- rurę należy wyposażyć w stalowe uchwyty umożliwiające podnoszenie rury w miarę przybywania odpadów,

- wewnątrz stalowej rury, należy umieścić perforowany rurociąg PEHD o długości 2,0m
i średnicy DN 160,

- przestrzeń pomiędzy rurociągiem PEHD a stalowym należy zasypać żwirem 16/32 mm,

- rurociąg perforowany PEHD należy umieścić ok. 1,0m nad dnem projektowanej kwatery. Długość rurociągu PEHD wynosić będzie 2,0m,

- stalowe rury, należy posadowić na płytach drogowych o wymiarach 3,0x1,5x0,15.

VI.6.2.14 OGRODZENIE KWATERY

Całość terenu Inwestycji, w celu oddzielenia od otoczenia, winna zostać ogrodzona. Ogrodzenie winno być na całej długości stabilne i chronić teren przed dostępem osób oraz zwierząt (w tym gryzoni).

- wysokość ogrodzenia: 2,0m,

- materiał ogrodzenia: siatka stalowa pleciona powlekana, bez cokołu,

- słupki stalowe, powlekane o średnicy DN 42mm, ścianka grubość 1.1mm,

- kolor do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektu.

VI.6.2.15 ZBIORNIK ODCIEKÓW

Odcieki, które będą generowane w niecce kwatery 1B, będą ujmowane systemem odcieków (sączki + zbieracz), skąd trafiać będą do przepompowni odcieków opisanej powyżej. Całość musi być zaprojektowana w zgodności z PFU oraz Koncepcją przedstawioną przez Oferenta.

- Parametry techniczne zbiornika:

- pojemność wynikająca z koncepcji określonej w PFU wynosi V=620 m³
(w przypadku zwiększenia chłonności kwatery należy bezwzględnie dostosować do niej pojemność zbiornika),

- zbiornik wykonać w technologii żelbetowej monolitycznej,

- na wieńcu zbiornika należy wykonać ogrodzenie z siatki o wysokości 2.0m z dwoma furtkami umożliwiającymi wejście do zbiornika,

- furtki muszą być wyposażone w zamek bądź kłódkę,

- pod furtkami należy wykonać drabinę stalową,

- z uwagi na agresywność środowiska (klasa XD2) wszystkie elementy żelbetowe należy wykonać z betonu klasy min. C30/37. Dla ograniczenia skurczu konstrukcji należy stosować beton o niskiej temperaturze hydratacji,

- wszystkie przejścia przez przegrody muszą być wykonane jako szczelne z minimalnie podwójnym systemem uszczelnienia,

- w zbiorniku należy zamontować elektryczną pompę szlamową umożliwiającą recyrkulację odcieków na kwaterę oraz jej opróżnianie do wozu asenizacyjnego.

- Zbiorniki zakwalifikowano do klasy 2 szczelności wg EC2-3 (PN-EN 1992-3:2008 eurokod 2 Projektowania konstrukcji z betonu. Cześć 3. Silosy i zbiorniki na ciecze).

- Przed zbiornikiem należy wykonać studnię czerpalną do poboru próbek, której wyposażenie musi stanowić:

  - kręgi betonowe ø1000mm,

  - pokrywa żelbetowa ø1000,

  - właz kanałowy klasy B125,

  - stopnie żeliwne wg PN-64/H74086, osadzone co 30 cm,

  - wspornik L50x50x5 I=50 co 20cm,

  - pokrywa gr. 10 cm ze sklejki wodoodpornej 2x10mm z wkładką styropianową
gr. 8 cm,

  - przewód ssawny ø100 mm wg PN-83/H-02651,

  - nasada ø110 mm wg PN-91/M-51038,

  - pokrywa nasady ø110 mm wg PN-91/M-51024,

  - smok ssawny ø 110 mm,

  - przewód czerpalny ∅200,

  - płyta fundamentowa pod studnię betonową,

  - beton wyrównawczy gr. 10 cm, C8/10,

  - podsypka żwirowa gr. 20 cm, zagęszczona do Is>0,98.

- Wszystkie parametry statyczne w zakresie zagęszczenia podłoża, przekrojów konstrukcyjnych, zbrojenia itd. należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym opracowanym przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane.

VI.6.2.16 PRZEWIDYWANE WARTOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE KWATERY

Oferta musi zostać przygotowana z uwzględnieniem wytycznych wynikających z przedmiotowej specyfikacji oraz PFU. Program funkcjonalno-użytkowy należy jednak traktować poglądowo jako minimalne wytyczne w zakresie parametrów i wartości charakterystycznych, co w szczególności dotyczy chłonności.

Składając ofertę, Oferent winien opracować i przedstawić wraz z ofertą koncepcję realizacji kwatery, która zawierać będzie proponowane rozwiązania w zakresie możliwości zwiększenia jej chłonności wraz z bilansem różnicowym. Wówczas wszystkie parametry i wartości charakterystyczne muszą uwzględnić Jego koncepcję, a wycena obejmować pełny zakres robót objętych Jego koncepcją.

Nie będzie przysługiwać Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji gdy wyniknie rozbieżność z powodu niedoszacowania elementów w odniesieniu do PFU i Koncepcji Oferenta.

VII.1 INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VIII.1 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający może przedłużyć termin związania z ofertą z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa przedłużenia terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IX.1 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I JEJ MODYFIKACJA ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ WYKONAWCÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Edyta Duda e-mail:

eduda@zgkzawiercie.pl.

2.   Oświadczenia,       wnioski,       zawiadomienia       oraz       wszelkie       informacje       Zamawiający i  Wykonawcy przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  23  listopada  2012 r.  Prawo  pocztowe,  osobiście,  za  pośrednictwem  posłańca  na  adres Zamawiającego wskazany
w rozdziale I SIWZ lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.  Jeżeli   Zamawiający   lub   Wykonawca   przekazują   oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   lub informacje drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.   Powyższa zasada nie dotyczy dokumentów uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy i ofert,  dla  których  zastrzeżona  jest  forma  pisemna.  Ponadto  w  odniesieniu
do  dokumentów składanych w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązuje        forma        określona        w        §        14 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. 	Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad i terminów określonych w art. 38 ustawy. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje i inne informacje związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej.

X.1 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielnie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  nie  podlegają wykluczeniu  z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
w tym warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań;

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej (lub inny dokument równoważny)
z tytułu prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia nie niższą niż 2.000.000 zł;

b) przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu  środków  finansowych  lub zdolności kredytowej  nie mniejszej niż 7.500.000 zł.

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

    - co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu robót ziemnych, w zakres której wchodziło wykonanie wykopów, formowanie nasypów ziemnych i przemieszczanie mas ziemnych w ilości co najmniej
30 000 m3,

    - co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu uszczelnienia gruntu geomembraną (PEHD) o powierzchni minimum 20 000 m2;

b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami biorącymi udział
w realizacji niniejszego zamówienia posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji:

b1)	Kierownik budowy – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń lub w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy, w tym jako kierownik budowy przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,0 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym,

b2)	Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,0 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym,

b3)	Kierownik robót drogowych - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych;

b4)	Kierownik robót instalacyjnych sanitarnych - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót sanitarnych, w tym przy realizacji co najmniej jednej budowy lub przebudowy składowiska odpadów, o powierzchni minimum 2,0 ha z uszczelnieniem mineralnym i syntetycznym,

b5)	Geotechnik – osoba, która ukończyła wyższe studia inżynierskie na kierunku budownictwo lądowe, inżynieria środowiska lub geologia oraz posiada odpowiednie uprawnienia inżynierskie w specjalności geotechnika, umożliwiające wykonywanie wszelkich czynności koniecznych do ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia budynków i innych obiektów budowlanych, a także co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w powyższym zakresie, posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej specjalizacja geotechnika oraz
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako geotechnik,

b6)	Projektant branży architektonicznej – osoba posiadająca uprawnienia
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń,

b7)	Projektant branży konstrukcyjno–budowlanej – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do projektowania bez ograniczeń,

b8)	Projektant branży sanitarnej – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń,

b9)	Projektant branży elektrycznej – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń,

b10)	Projektant branży drogowej – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczeń.

UWAGA

Osoby wyznaczone do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wskazane powyżej w ppkt 3. b) muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeśli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania
w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zamawiający dopuszcza połączenie przez jedną osobę funkcji Kierownika budowy i Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych albo Kierownika budowy i Kierownika robót drogowych.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24.

  - Jeżeli podmiot udostępniający zasoby, o których mowa w pkt 3 nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne, o których mowa w pkt X.1.2.3 SIWZ.

  - W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceni, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda dokumentów, które określają
w szczególności:

  - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

  - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - „Zobowiązanie innego podmiotu” powinno być złożone w oryginale. Może ono być złożone w formie pisemnego oświadczenia innego podmiotu, ale również w postaci innych dokumentów (np. umowa przedwstępna, umowa generalna o współpracy). Istotne jest, aby z treści przedłożonych dokumentów Zamawiający pozyskał informacje, o których mowa w pkt 8 ppkt a), b), c) i d).

  - „Zobowiązanie innego podmiotu” powinno wskazywać w sposób jednoznaczny 
i bezwarunkowy wolę innego podmiotu udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 p.z.p.

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a p.z.p., zamieszczenia informacji o tych podmiotach stosownie do pkt XII.1.5 i XII.1.6 SIWZ.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

XI.1 PODSTAWY WYKLUCZENIA

Zgodnie z art. 24 ust. 1 p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

  - skarbowe,

  - o którym mowa, w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).

- Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano
za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2.

- Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2018 r. poz. 703 i 1277);

- Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Na podstawie art. 24 ust. 5 p.z.p. z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  wyklucza również Wykonawcę:

      - w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w   zatwierdzonym  przez  sąd  układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku 
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);

      - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

      - jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 p.z.p., uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych 
w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 p.z.p. z:

        - Zamawiającym,

        - osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

        - członkami komisji przetargowej,

      - osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a p.z.p. – chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

      - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 - 4 p.z.p., co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

      - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 15 p.z.p., chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz 
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Zgodnie z art. 24 ust. 8 p.z.p. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 p.z.p., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie  stanu faktycznego  oraz współpracę
z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Oferta zawierająca obliczenia chłonności składowiska, na podstawie przedłożonej koncepcji, której powierzchnie i wysokości nie są możliwe do uzyskania z uwagi na zapisy MPZP i przepisy prawa podlega odrzuceniu.

XII.1 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

- Formularz ofertowy.

1A. Koncepcja – opracowanie wykonawcy określające podstawowe dane dla inwestycji w odniesieniu do rozwiązań przedstawionych w niniejszym PFU, w szczególności z uwzględnieniem możliwości zwiększenia chłonności projektowanych kwater, wskazaniem wybranych technologii, opracowaniem koncepcji programowo-przestrzennej proponowanych rozwiązań projektowych, oraz wyszczególnieniem głównych Urządzeń i instalacji oraz wskazaniem głównych Dostawców (w celach informacyjnych i dla potrzeb określenia zgodności z wymaganiami PFU), zawierający także proponowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Chłonność przewidziana w Koncepcji nie może być niższa niż wskazana jako minimalna w PFU.

Koncepcja powinna obejmować co najmniej opis dotyczący:

- określenia przedmiotu inwestycji i przewidywanych sposobów jej realizacji,

- określenia proponowanych sposobów zwiększenia chłonności,

- różnicowe obliczenia bilansowe w zakresie chłonności,

- obliczenia niezbędne do udokumentowania zakresu prac do zrealizowania,

- wykaz głównych urządzeń i instalacji,

- wykaz głównych dostawców,

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

Część graficzna:

- podkłady mapowe i sytuacyjno-wysokościowe uwzględniające stan istniejący terenu,

- koncepcja programowo-przestrzenna proponowanych rozwiązań projektowych;

- proponowany plan zagospodarowania terenu kwater

- rysunki projektowanych obiektów (rzuty i przekroje) z uwzględnieniem zastosowanych rozwiązań w zakresie optymalizacji chłonności,

- podkłady mapowe z określeniem ewentualnych stref wpływu na środowisko,

- harmonogram prac projektowych i budowlano-montażowych.

- Dowód wniesienia wadium.

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt nr 4.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 4.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 3 i 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Pełnomocnictwo, jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty, zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/ce ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a p.z.p. oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

- Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokumenty złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. W przypadku poświadczenia „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo.

- Dokumenty nie  sporządzone w języku polskim składane są wraz z tłumaczeniem
na język polski.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania Uzupełniane oświadczenia muszą zostać złożone w oryginale. Uzupełniane dokumenty mogą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność
z oryginałem” odpowiednio przez podmioty, których dotyczą.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie skazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 p.z.p.

- Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwań Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio świadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p., Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p. przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – sporządzone wg załącznika nr 5 .

- Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

XIII.1 DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, które wymaga Zamawiający 
w Rozdziale X.1 i XI.1 SIWZ:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w pkt X.1.2.1. SIWZ: w tym zakresie Zamawiający nie sprecyzował warunku.

  - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w X.1.2.2 a) i  b)  SIWZ:

    - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych);

    - Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 7 500 000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków do dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

  - W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa
w pkt X.1.2.3.a) i b) SIWZ:

    - Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – a w tym okresie, wraz z podaniem ich zakresu, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie
z  przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami
o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać – inne dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

    - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca (osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca (podmiot trzeci), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale X.1 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwań Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  - Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

  - Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

  - W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p.

XIV.1 WYKONAWCY ZAGRANICZNI

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem XII SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, oraz zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt  X SIWZ:

    - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt X.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

XV.1   INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

- Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 280 000,00 PLN, słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu - wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;

- kwotę gwarancji/poręczenia;

- termin ważności gwarancji / poręczenia;

- bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego upoważnionego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego upoważnionego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 p.z.p. tj.:

- jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie  umowy w  sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe   z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p., 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., oświadczenia  którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;

- gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie 
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego upoważnionego;

- jednocześnie Zamawiający upoważniony wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.

- Wadium  musi  być  wniesione  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  o  którym  mowa  w rozdziale XX pkt 1 niniejszej SIWZ, z dopiskiem „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż obojętne w m. Zawiercie”.

- Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

- Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 11.2 (w formach, 
o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 p.z.p.) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt X.1.1.9 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczenie lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z.p., oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

XVI.1 	SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej na Formularzu oferty
i formularzu cenowym lub według schematu stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Oferta złożona bez zachowania formy pisemnej jest nieważna, nie wywołuje skutków prawnych i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p.

- Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie Oferty, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Oferta winna być czytelna, sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta w formie pisemnej winna być złożona w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu zabezpieczonym przed otwarciem, bez uszkodzenia, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie należy opatrzyć firmą i adresem siedziby Zamawiającego, firmą i adresem siedziby Wykonawcy, tytułem i znakiem niniejszego postępowania oraz adnotacją: „Nie otwierać przed 28 października 2021 godz. 12.00”.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- W przypadku wycofania lub zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje lub zmienia. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianie oferty, Wykonawca zamieszcza w sposób opisany w pkt 8 powyżej, z zastrzeżeniem, ze koperta zewnętrzna 
w przypadku zmiany oferty będzie oznaczona dodatkowo „ZMIANA”, a w przypadku wycofania oferty „WYCOFANIE”.

- Pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o zmianie lub wycofaniu treści oferty, podpis Wykonawcy bądź uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy podmiotu.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu.

- przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji klauzulą  „tajemnica  przedsiębiorstwa  - nie udostępniać”.

XVII.1 	SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Wykonawca określi cenę oferty netto, brutto oraz należny podatek vat, które będą stanowić wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego, za realizację całego przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej oraz postanowień zawartych we wzorze umowy, informacji i wyjaśnień uzyskanych od Zamawiającego, wizji lokalnej miejsca robót, jak również wynikające z proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, przedstawionych w koncepcji stanowiącej załącznik do oferty. Ponadto cena ofertowa musi obejmować również informacje nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, będą to między innymi następujące koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z powstawaniem odpadów na budowie, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, dozorowanie budowy, wywozu nadmiaru gruntu i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega, że cena za wykonanie części przedmiotu zamówienia opisanej
w rozdziale IV.2 SIWZ nie może przekraczać 3% całkowitej wartości oferty.

- Wykonawca powinien przyjmować, że roboty muszą być wykonane według wymagań PFU oraz SIWZ, Specyfikacji Technicznych, obowiązujących przepisów technicznych 
i wiedzy technicznej, postanowień wzoru umowy.

- Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ), jest wyrażoną w pieniądzu, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT 
w wysokości 23%, wartością robót budowlanych i innych świadczeń, stanowiących przedmiot zamówienia.

- Podane w załączniku nr 2 do SIWZ ceny będą obowiązywać przez cały okres trwania umowy i nie będą podlegały waloryzacji.

- Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie.

- Walutą rozliczeniową jest PLN. Cenę ofertową Wykonawca przedstawia w PLN 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Płatność za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane będzie dokonana powykonawczo, na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, w terminie określonym umową na podstawie wystawionej faktury VAT, z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru danej branży.

- Zasady rozliczeń pomiędzy zamawiającym i wykonawcą zostały ujęte we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych.

XVIII.1 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KONTAKTOWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający oceni jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty złożone w niniejszym postępowaniu, ocenione zostaną przez Zamawiającego 
w oparciu o kryteria wskazane w pkt 3 i 4.

- Zamawiający, do oceny ofert będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

    - Chłonność składowiska (V) określoną na podstawie Koncepcji załączonej do oferty - waga kryterium 25 %

    - Cenę oferty brutto (C) podaną w formularzu oferty –	 waga kryterium 60 %,

    - Termin realizacji zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych  (T) - waga

kryterium 15 %.

Zasady oceny kryterium.

- Wg kryterium oceny ofert w zakresie chłonności składowiska (V) każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z następującego algorytmu:

V = (wartość chłonności  ocenianej oferty / najwyższa wartość chłonności oferowanej ) x 100 pkt x 25 %

gdzie:

V – to ilość punktów otrzymanych w kryterium „chłonność składowiska”

- Wg kryterium oceny ofert Cena oferty brutto (C) każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z następującego algorytmu:

C = (najniższa całkowita cena ofertowa brutto \ cena brutto ocenianej oferty) x 100 pkt x 60 %

gdzie:

C – to ilość punktów otrzymanych w kryterium „cena”

Wg kryterium oceny ofert Termin realizacji zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych (T) każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów zgodnie 
z poniższym opisem:

termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 4 miesiące – 15 pkt,

termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 5 miesięcy – 10 pkt,

termin wykonania zamówienia nie dłuższy niż 6 miesięcy – 5 pkt,

termin wykonania zamówienia 7 miesięcy i powyżej – 0 pkt.

UWAGA:

- Zamawiający zakłada realizację zamówienia nie dłużej niż 7 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia drugiej części umowy tj. robót budowlanych. Zamawiający zastrzega, że dokona odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 ppkt 2 p.z.p.w sytuacji, gdy Wykonawca wyznaczy w ofercie termin realizacji zamówienia dłuższy niż 7 miesięcy lub krótszy niż 4 miesiące. Termin wykonania zamówienia wskazany w ofercie będzie wiążący dla Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.

- W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin realizacji zamówienia 7 miesięcy i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego okresu realizacji danego zgłoszenia.

UWAGA:

- Zamawiający wymaga terminu gwarancji na roboty budowlane nie krótszego niż 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego wykonanych robót. W przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 60 miesięcy, Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. odrzuci ofertę z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

- W przypadku braku podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym deklarowanego okresu gwarancji na roboty budowlane lub wskazania innego okresu niż dopuszczony 
w kryterium, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował termin gwarancji 60 miesięcy 
i tym samym przyzna Wykonawcy odpowiednią ilość punktów, zgodnie ze wskazaniem powyżej.

- Okres gwarancji jakości zaoferowany przez Wykonawcę będzie wiążący na etapie realizacji zamówienia.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki określone 
w SIWZ oraz uzyska łącznie najwyższą liczbą punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

P = V + C + T

gdzie:

V – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Chłonność składowiska”

C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena oferty brutto”

T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Termin wykonania zamówienia”

- Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w p.z.p., oraz w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenie w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 p.z.p.).

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XIX.1 	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zgodnie z art. 92 ust. 1 p.z.p. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

      - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

      - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

      - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
w przypadkach o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 , braku równoważności lub braku spełnienia wymagać dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

      - unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1. ppkt 1.a-c i 1.4 powyżej, na stronie internetowej www.zgkzawiercie.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 p.z.p., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (np. pocztą). Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, chyba że strony postanowią inaczej.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, w sytuacji wskazanej w art. 94 ust. 2 p.z.p..

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

- W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

    - pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

    - umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

    - umowę zawartą z podwykonawcą.

- Przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:

      - określenie stron umowy;

      - zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia;

      - określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych (lider) przy realizacji ww. zamówienia, wskazanie osoby pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa;

      - oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia;

      - role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie;

      - stwierdzenie solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego, w trakcie realizacji zamówienia jak i z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji;

      - wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia;

      - uprawnienie do otrzymywania płatności;

      - wskazanie, iż zapłata dokonana na rzecz uprawnionego zwalnia Zamawiającego z długu względem Wykonawców;

      - lider ma prawo do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji dla i w imieniu wszystkich stron (partnerów);

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

XX.1 	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA, OTWARCIA I OCENY OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
sp. z o. o., ul. Podmiejska 53, 42-400 Zawiercie (sekretariat – I piętro).

Termin składania ofert: 28 października 2021 r., godzina 12.00.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2021 r. godzina 12.30 w siedzibie Zamawiającego tj. Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o. o., ul. Podmiejska 53, 
42-400 Zawiercie, sala konferencyjna – I piętro.

- W przypadku otrzymania oferty po wyznaczonym terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę i zwróci ofertę.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć  na  realizację  zamówienia,  firmy  oraz  adresy  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w terminie, cenę, termin wykonania zamówienia i warunki płatności zawarte w ofertach.

- Niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia 
z art. 24 ust. 5 ustawy) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SIWZ.

XXI.1 	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej 
w ofercie Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (również kary umowne).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

- Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

- W przypadku, gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji / poręczeń musi 
w szczególności jednoznacznie wynikać:

- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

- termin obowiązywania gwarancji/poręczenia.

- W przypadku gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, gwarancje/poręczenia te podlegać muszą prawu polskiemu wszystkie spory odnośnie gwarancji / poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim 
i poddane jurysdykcji sądów polskich.

- Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- Jeśli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

XXII.1 	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIE

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami p.z.p. czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie p.z.p.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami p.z.p., zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub 
w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 p.z.p. zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone 
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 niniejszego Rozdziału SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia 
o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

- Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale SIWZ mają zastosowanie przepisy Działu VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XXIII.1  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – zgodnie z art. 145 ust. 1 p.z.p. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy stwierdzonego protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e p.z.p.;

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p.;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna
z okoliczności zawartych w § 10 wzoru umowy.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu Stron i wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XXIV.1 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r. s. 1), dalej RODO, informujemy, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej         Sp. z o.o. w Zawierciu ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Łukasz Burzyński iod@zgkzawiercie.pl

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu powiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Zawiercie”.

- Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 p.z.p.;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 p.z.p. przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.;

- W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- Posiadają Państwo:

- Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

- Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;

- Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Państwu:

- W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik  1	Formularz ofertowy (składa Wykonawca wraz z ofertą jeżeli dotyczy)

Załącznik  2.	Oświadczenie Wykonawcy (składa każdy Wykonawca wraz z ofertą)

Załącznik  3.	Oświadczenie Wykonawcy (składa każdy Wykonawca wraz z ofertą)

Załącznik  4.	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – wzór (składa Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert i umieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego)

Załącznik  5. 	Wykaz osób (składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego)

Załącznik  6.	Wykaz robót budowlanych (składa Wykonawca na wezwanie Zamawiającego)

Załącznik  7.	Wzór umowy

Załącznik  8.	Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę (składa Wykonawca do 5 dni roboczych od podpisania umowy)